Общество с ограниченной ответственностью

«Астраханский градостроительный центр»

| Арх. №__________ | Заказ: 012/2007 Заказчик: Администрация МО «Килинчинский сельсовет» |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Килинчинский сельсовет»

ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ I

ПОЛОЖЕНИЯ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ

Директор центра                                                                                       И.Б.Соколов

Астрахань, 2009

СОДЕРЖАНИЕ  МАТЕРИАЛОВ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том 1 Положения о территориальном планировании |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи схемы территориального планирования МО | н/с |  |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию | н/с |  |  |
| 3 | Приложения. Графические материалы к Тому I. |  |  |  |
| 3.1 | Основной чертеж. Предложения по территориальному планированию. | н/с |  | М 1:10 000 |
|  | Том 2. Обоснование схемы территориального планирования |
| 4 | Раздел I. Основные положения выводы и предложения по территориальному планированию | н/с |  |  |
| 5 | Приложения. Графические материалы к тому II. |  |  |  |
| 5.1 | Положение МО в системе расселения | н/с |  |  |
| 5.2 | Схема современного использования территории МО | н/с |  | М 1:10 000 |
| 5.3 | Схема ограничений и анализ комплексного развития территории МО | н/с |  | М 1:10 000 |
| 5.4 | Схема ограничений и современного использования территорий населенных пунктов | н/с |  | М 1:5000 |
| 5.5 | Схема планируемых границ функциональных зон территории муниципального образования | н/с |  | М 1:10 000 |
| 5.6 | Схема планируемых границ функциональных зон территорий населенных пунктов. Размещение объектов местного значения | н/с |  | М 1:5 000 |
| 5.10 | Схема существующих и планируемых границ земель МО по категориям | н/с |  | М 1:10 000 |
| 5.11 | Схема транспортной и инженерной инфраструктуры | н/с |  | М 1:10 000 |

Авторы проекта:

Руководитель проекта                                         И. Б. Соколов

Главный архитектор проекта	                           И. Б. Соколов

Отдельные разделы проекта разрабатывали: О.Ю. Смирнова – архитектор;

С.В. Бастрыкин - канд. эконом. наук, Н.С.Обухова - канд.эконом. наук;

С.И. Береговая, Е.Б.Соколов, П.А.Курганова, И.В.Кузьмин, Е.А.Сидорова.

В разработке генерального плана принимал участие начальник Главного управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области  А.А.Суслов и специалисты управления.

Состав проекта

Том 1.  ПОЛОЖЕНИЯ  ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Раздел I.    Цели и задачи схемы территориального планирования

Раздел II   Мероприятия по территориальному планированию

Приложение:  графические материалы.

Том 2.  ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

- Положение территории  в системе расселения Приволжского района

- Природно-ресурсный потенциал территории

- Социальная система

- Экономическая система

- Экологическая система

- Пространственная система

- Общая концепция развития территории

Приложение: графические материалы.

Содержание I тома

Введение.	6

Раздел 1. Формирование целей и задач генерального плана

1. Комплексный анализ территории.	8

2. Социальная сфера.	10

2.1 Демография и трудовые ресурсы.	10

2.2 Уровень жизни населения…………………………………………………………...16

2.3 Качество жизни населения…………………………………………………………..18

3. Экономика.	……..23

3.1 Комплексные показатели экономического развития……………………………...23

3.2 Прогноз развития экономической системы………………………………………...27

4.  Экология.	…33

5.  Пространственная система.	38

5.1  Планировочная структура.	38

5.2  Земельный фонд.	47

5.3   Зоны с особыми условиями использования территории.	48

5.4   Транспортный комплекс.	53

5.5   Строительный комплекс.	61

5.6   Рекреация и туризм.	66

5.7   Инженерная инфраструктура.	67

5.8  Основные факторы риска возникновения ЧС……………………………………...80

Раздел 2. Перечень мероприятий и основные технико - экономические показатели проекта…………………………………………………………………………..81

Сводная таблица проектных предложений по схеме………………………………..84

Основные технико-экономические показатели проекта……………………………89

Введение.

Настоящий том представляет собой резюме положений по обоснованию схемы территориального планирования (генерального плана) Муниципального образования «Килинчинский сельсовет» Приволжского района Астраханской области.

Генеральный план разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Астраханский градостроительный центр» в соответствии с муниципальным контрактом  от 14 мая 2007г. с Администрацией МО «Килинчинский сельсовет».

Схема территориального планирования – основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных районов.

Необходимость подготовки генерального плана обусловлена требованиями Градостроительного кодекса РФ, федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», иных нормативных актов.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований – (схемам территориального планирования районов и генеральным планам поселений) – отведена важная роль.

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований определяется назначение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности - проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

Для генерального плана МО «Килинчинский сельсовет» установлены следующие этапы реализации:

Исходный год 					2008г.

Первая очередь реализации схемы 		2018г.

Расчётный срок 					2028г.

По отдельным параметрам в составе схемы также даны предложения на отдалённую перспективу.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития территории как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана муниципального образования:

- проанализировать существующее положение территории;

- выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития территории по трём вариантам: оптимистическому, инерционному, пессимистическому;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются авторским материалом разрабатываемой схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти области, различных структурных подразделений Администрации района, муниципального образования и иных организаций.

При подготовке материалов генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления области, органов местного самоуправления  Приволжского района и МО «Килинчинский сельсовет», проектная документация организаций, имеющих отношение к рассматриваемой территории, а также имеющиеся данные мониторингов состояния окружающей среды района..

В ходе работы был провёден сбор исходных данных от отраслевых органов Администрации, запрошены данные в органы государственной власти Астраханской области. Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:25 000 и 1:5000 предоставлена Главным управлением архитектуры и градостроительства Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области.

В ходе подготовки проекта генерального плана был также проведён анализ нормативно-правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности.

Материалы Генерального плана муниципального образования состоят из утверждаемой части (Том I) и материалов по обоснованию (Том II), которые  в свою очередь состоят из текстовых и графических материалов.

Настоящими проектными предложениями изменение существующих  административных границ муниципального образования, границ земель особо охраняемых природных территорий и территорий объектов культурного наследия, границ зон размещения планируемых объектов капитального строительства регионального значения не предусматривается. Проектом также не  намечается в пределах проектной территории размещение объектов капитального строительства местного значения,  оказывающие  негативное воздействие на окружающую среду.

РАЗДЕЛ   1.  Формирование целей и задач

1. Комплексный анализ территории

Комплексный анализ современного состояния территории – основа для выработки решений по территориальному планированию. В составе работы над генеральным планом проводился анализ всех четырёх систем территории – социальной, экономической, экологической и пространственной. Было проведено выявление сильных и слабых сторон системы, возможностей и угроз развития территории (SWOT-анализ).

Сильные стороны градостроительной системы территории обусловлены, прежде всего, ее  экономико-географическим положением:

1. Близость областного центра с развитой инфраструктурой и потребительским рынком.

2. Наличие земельных ресурсов для производства растениеводческой продукции (овощей, картофеля, бахчевых культур).

3. Пастбища пригодные для развития животноводства.

4. Наличие водных ресурсов для развития прудового рыбоводства.

5. Газифицированность территории.

К слабым сторонам территории можно отнести следующие:

1. Доминирование в сельском хозяйстве мелких производителей с ограниченными возможностями для внедрения современной техники и технологий, сбыта и переработки продукции.

2. Высокая степень морального и физического износа основных фондов коммунальной инфраструктуры.

3. Отсутствие производственных мощностей по переработке продукции сельского хозяйства.

4. Слабая обеспеченность населения предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания.

5. Общая низкая инвестиционная привлекательность и налоговый потенциал территории.

Главные возможности развития МО включают в себя:

1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства за счет развития капельного орошения, внедрения научно-обоснованного севооборота, создания улучшенных условий содержания скота и птицы и т.д.

2. Содействие интеграции сельхозпроизводителей в средние и крупные хозяйствующие субъекты с полной цепочкой производственного цикла.

3. Развитие прудового рыбоводства.

4. Организация промышленной переработки продукции сельского хозяйства и рыболовства.

5. Насыщение потребительского рынка товарами и услугами за счет создания благоприятных условий для функционирования малых предприятий.

Основные угрозы для дальнейшего развития территории:

1. Переход сельского хозяйства на мелкотоварное производство с высокой долей производства продукции для собственного потребления.

2. Ухудшение ситуации в ЖКХ в результате отсутствия инвестиций на реконструкцию и модернизацию основных фондов.

3. Рост безработицы и отток населения (особенно молодежи) в экономически более благоприятные районы.

4. Сокращение налогового потенциала и увеличение зависимости от областного бюджета.

5. Общее негативное воздействие глобального экономического кризиса.

Как следует из оценки современного состояния и SWOT-анализа, ключевым элементом экономической системы МО «Килинчинский сельсовет» является сельское хозяйство. Именно с развитием данной отрасли связаны основные перспективы территории. Основная цель, стоящая перед сельским хозяйством - привлечение инвестиций, модернизация и переход на качественно новые технологии, позволяющие существенно повысить эффективность всех производственных процессов.

2. Социальная сфера

2.1.  Демография и трудовые ресурсы.

Анализ социальной среды территории позволит выявить перспективы ее развития. Важнейшей составляющей, характеризующей уровень развития социальной системы МО, является демографическая обстановка. К числу основных показателей, определяющих демографическую обстановку, относятся: динамика численности населения, показатели его естественного и механического прироста (убыли), общие коэффициенты рождаемости, смертности, динамика половозрастной структуры населения и показателя демографической нагрузки, динамика численности рабочей силы, занятых и безработных. Анализ вышеуказанных показателей позволил получить целостную картину о демографической ситуации, сложившейся в МО «Килинчинский сельсовет» в 2002-2007 гг.

На территории сельсовета размещены четыре населенных пункта: с. Килинчи, п. Кинелли, п. Кафтанка, п. Чилимный.  Общая численность постоянного населения на 01.01.2007 г. – 3250 чел. Занимая около 4,5% территории Приволжского района Астраханской области, муниципальное образование концентрирует более 7,7% его населения. По численности населения МО «Килинчинский сельсовет» занимает шестое место среди всех муниципалитетов Приволжского района. Население сельсовета многонационально, однако, преобладают татары и русские.

В с. Килинчи сконцентрировано более 95% жителей сельсовета. Наименьшее число жителей проживает в п. Кафтанка – 0,6%. Динамика численности населения важнейший показатель, позволяющий судить об уровне социально-экономического развития муниципалитета. Анализ изменения численности населения в МО «Килинчинский сельсовет» в 2002-2007 гг. представлен на рис.2.1.1.

В период с 2002 г. по 2007 г. наблюдался рост числа постоянных жителей территории. Исключением стал 2005 г., в котором было зафиксировано незначительное сокращение численности населения: на 5 чел. или 0,2% к уровню 2004 г. Наибольший прирост численности жителей  зарегистрирован в 2003 г.: на 71 чел. или 2,3% к уровню предыдущего года. В целом в 2002-2007 гг. численность населения МО «Килинчинский сельсовет» увеличилась на 146 чел. или 4,7%.

Рис.2.1.1. Динамика численности населения МО «Килинчинский сельсовет»

За исследуемый период естественная убыль населения наблюдалась в 2003 г. и 2004 г. Механическая убыль числа постоянных жителей муниципалитета была зафиксирована в 2005 г., что обусловило незначительное сокращение общей численности населения муниципального образования. На положительную динамику численности жителей территории благоприятное влияние оказывали как миграционные, так и воспроизводственные процессы.

Положительная динамика численности населения в период с 2002 г. по 2007 г. дает основание прогнозировать рост числа жителей МО «Килинчинский сельсовет», при условии положительной динамики естественного движения населения. По району в целом в этот период отмечалось снижение уровня естественного прироста населения. Условный коэффициент депопуляции в муниципалитете в 2003 г. составлял 1,28, в 2004 г. – 1,60 при его критическом значении 1,0. В 2007 г. условный коэффициент депопуляции зафиксирован на уровне 0,63 против 0,68 по Приволжскому району в целом.

Половая диспропорция – одно из наиболее опасных демографических явлений. В общей численности населения удельный вес женщин стал значительно больше, чем мужчин. Одна из главных причин уменьшения доли мужского населения их повышенная смертность  в сравнении с динамикой соответствующего показателя у женщин.

Таблица 2.1.1

Динамика половой структуры населения МО «Килинчинский сельсовет»

| Год | Все население, чел | из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | мужчин | женщин |
|  |  | всего, чел | в % | всего, чел | в % |
| 2002 г. | 3104 | 1505 | 48,5 | 1599 | 51,5 |
| 2003 г. | 3141 | 1585 | 50,5 | 1556 | 49,5 |
| 2004 г. | 3212 | 1509 | 47,0 | 1703 | 53,0 |
| 2005 г. | 3216 | 1503 | 46,7 | 1713 | 53,3 |
| 2006 г. | 3211 | 1395 | 43,4 | 1816 | 56,6 |
| 2007 г. | 3250 | 1389 | 42,7 | 1861 | 57,3 |

В настоящее время соотношение мужского и женского населения критическое, так как женщин на 34,0% больше, чем мужчин. Данный факт создает предпосылки для оттока женского населения репродуктивного возраста, что может негативно отразиться на рождаемости и способствует росту социальной напряженности в сельсовете. В 2007 г. доля мужского населения в МО «Килинчинский сельсовет» составляла 42,7% против 47,8% по Приволжскому району и 46,9% по региону. Таким образом, половая структура населения сельсовета характеризуется гораздо худшим соотношением мужского и женского населения, чем Приволжский район и Астраханская область в целом.

Изменение возрастной структуры населения оказывает сильное влияние на показатель демографической нагрузки – соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста (см. табл.2.1.2).

Таблица 2.1.2

Число лиц в нетрудоспособном возрасте, приходящихся на 1000 лиц в трудоспособном возрасте в МО «Килинчинский сельсовет»

| Год | Всего | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лица младше трудоспо-собного возраста | Лица старше трудоспособного возраста |
| 2005 г. | 767 | 363 | 404 |
| 2006 г. | 777 | 428 | 349 |
| 2007 г. | 762 | 420 | 342 |

МО «Килинчинский сельсовет»  в настоящее время характеризуется достаточно высокой демографической нагрузкой при относительном равенстве ее частей.

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что половозрастная структура населения неблагоприятно влияет на общую демографическую ситуацию территории, несмотря на то, что Приволжский район в целом характеризуется сбалансированной половозрастной структурой населения и относится к городам и районам области с низкой демографической нагрузкой.

Численность экономически активного населения муниципального образования «Килинчинский сельсовет» в период с 2003 г. по 2007 г. уменьшилась почти на 10,0%. Снижение экономической активности населения носит негативный характер и объясняется сокращением численности населения занятого в экономике на 17% и на обработке личных подсобных хозяйств почти на 3% за исследуемый период.

Прогноз развития социальной системы территории базировался на  материалах Схем территориального планирования Астраханской области и Приволжского района, программе социально-экономического развития Приволжского района и МО «Килинчинский сельсовет». Прогноз основных показателей, характеризующих демографическую ситуацию, формировался, по трем возможным сценариям развития: инерционному; стабилизационному и оптимистическому.

Таблица 2.1.3

Прогноз численности населения МО «Килинчинский сельсовет», чел.

| Населенные пункты | 2007 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Инерцион- ный | в % к 2007 г. | Стабилиза-ционный | в % к 2007 г. | Оптимисти- ческий | в % к 2007 г. |
| с.Килинчи | 3095 | 3141 | 101,5 | 3242 | 104,7 | 3285 | 106,1 |
| п.Кинелли | 88 | 90 | 102,3 | 95 | 108,0 | 109 | 123,9 |
| п.Чилимный | 46 | 48 | 104,3 | 50 | 108,7 | 60 | 130,4 |
| п.Кафтанка | 21 | 21 | 100,0 | 23 | 109,5 | 26 | 123,8 |
| Итого: | 3250 | 3300 | 101,5 | 3410 | 104,9 | 3480 | 107,1 |

Таблица 2.1.4

Прогноз численности населения МО «Килинчинский сельсовет», чел.

| Населенные пункты | 2007 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Инерцион- ный | в % к 2007 г. | Стабилиза- ционный | в % к 2007 г. | Оптимисти-ческий | в % к 2007 г. |
| с.Килинчи | 3095 | 3168 | 102,4 | 3380 | 109,2 | 3460 | 111,8 |
| п.Кинелли | 88 | 95 | 108,0 | 100 | 113,6 | 134 | 152,3 |
| п.Чилимный | 46 | 50 | 108,7 | 55 | 119,6 | 75 | 163,0 |
| п.Кафтанка | 21 | 22 | 104,8 | 25 | 119,0 | 31 | 147,6 |
| Итого: | 3250 | 3335 | 102,6 | 3560 | 109,5 | 3700 | 113,8 |

Стабилизационный сценарий выступает как промежуточный между инерционным и оптимистическим вариантами. Его сущность состоит в том, что, сочетая в себе отдельные элементы каждого из них, он выступает как наиболее вероятный, исходя из динамики развития природной, экологической, пространственной, а также социально-экономической систем территории. В рамках данного сценария следует ожидать увеличения численности населения к 2028 г. на 310 чел. или 9,5%, что  возможно при следующих  значениях основных показателей, влияющих на динамику численности населения (см. табл.2.1.5).

Таблица 2.1.5

Прогноз основных показателей, определяющих динамику численности населения, чел. (на 1000 жителей)

| Показатели | Среднее значение в 2002-2007 гг. | Среднее значение в 2008-2018 гг. | Среднее значение в 2019-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий коэффициент рождаемости | 15,2 | 15,5 | 16,0 |
| Общий коэффициент смертности | 11,5 | 11,5 | 11,0 |
| Естественный прирост (убыль) населения | +3,7 | +4,0 | +5,0 |
| Механический прирост (убыль) населения | +7,3 | +1,0 | +1,0 |

Прогноз численности населения по отдельным возрастным группам составлен в рамках стабилизационного сценария развития территории, а также на основе предполагаемых показателей воспроизводства населения с применением метода передвижки возрастов, основанном на использовании коэффициентов смертности и дожития (см. табл. 2.1.6).

Значительных изменений в возрастной структуре населения МО «Килинчинского сельсовета» не произойдет. К 2018 г. увеличится численность лиц нетрудоспособного возраста на 56 чел. или 7,2% к уровню 2007 года.

Таблица 2.1.6

Прогноз возрастной структуры населения МО «Килинчинский сельсовет»

| Показатели | 2007 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | в % к числ-ти населения | чел. | в % к числ-ти населения | чел. | в % к числ-ти населения |
| Нетрудоспособный возраст (до 15 лет), в т.ч. | 774 | 23,8 | 830 | 24,3 | 830 | 23,3 |
| дети в возрасте до 6 лет | 220 | 6,8 | 260 | 7,6 | 290 | 8,1 |
| Трудоспособный возраст (16-54 – женщины; 16-59 – мужчины) | 1844 | 56,7 | 1900 | 55,8 | 2020 | 56,8 |
| Старше трудоспособного возраста | 632 | 19,4 | 680 | 19,9 | 710 | 19,9 |

В соответствии со стабилизационным сценарием предполагаемый уровень рождаемости в этот период будет выше, чем в 1991-2001гг. Число детей в возрасте до 6 лет к 2018 г. увеличится на 40 чел. или на 18,2% к уровню 2007 г. К 2028 г. серьезных изменений по сравнению с 2018 г. ожидать не стоит, демографическая обстановка будет оставаться довольно стабильной. Вплоть до 2028 г. ощутимого снижения демографической нагрузки на трудоспособное население ожидать не стоит.

В перспективе к 2018 г. и 2028 г. следует ожидать роста числа лиц пенсионного возраста соответственно на 7,6% и 12,3% к уровню 2007 г. Удельный вес  лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения сельсовета в 2007-2028 гг. увеличится с 19,4% до 19,9%.

Исходя из предполагаемого роста промышленного потенциала территории, развития сельского хозяйства и “оздоровления” рынка труда, прогноз занятости населения в градообразующей и обслуживающей группах отраслей  структура численности занятого населения прогнозируется(см.табл.2.1.7):

Таблица 2.1.7

Прогноз численности занятого населения в МО «Килинчинский сельсовет»

| Показатели | 2007 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | уд.вес, % | чел. | уд.вес, % | чел. | уд.вес, % |
| Численность занятого населения, в том числе | 1710 | 100,0 | 1760 | 100,0 | 1790 | 100,0 |
| в материальной сфере (градообразующая группа)* | 1265** | 74,0 | 1280 | 72,7 | 1300 | 72,6 |
| в обслуживающей сфере (обслуживающая группа) | 445** | 26,0 | 480 | 27,3 | 490 | 27,4 |

*в том числе на обработке ЛПХ,  ** оценка

2.2. Уровень жизни населения

Особое место в программе развития любого муниципального образования отводится решению задачи повышения уровня жизни населения. Уровень жизни населения – это своего рода индикатор развития территории. Ключевым показателем уровня жизни являются денежные доходы населения. Денежные доходы населения сельской местности в основном складываются из заработной платы, различного рода социальных выплат (пособия, пенсии, субсидии) и доходов, получаемых от ЛПХ.

Статистическая информация об уровне номинальной среднемесячной заработной платы одного работающего в разрезе отдельных сельсоветов отсутствует, поэтому рассмотрен данный показатель по МО «Приволжский район» в целом, на территории  которого находится МО  «Килинчинский сельсовет». Среднемесячная заработная плата в Приволжском районе и Астраханской области в целом по кругу крупных и средних предприятий, а также величина прожиточного минимума в регионе для трудоспособного населения представлены на рисунке 2.2.1.

Среди городов и районов Астраханской области Приволжский по величине номинальной среднемесячной заработной платы в 2007 г. занимал шестое место,  а по темпам ее роста третье, незначительно уступая лидерам: Камызякскому району и г. Астрахани. Уровень оплаты труда в районе существенно превосходит величину прожиточного минимума, установленную для трудоспособного населения.

Рис.2.2.1. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего (крупные и средние предприятия) и величины  прожиточного минимума, руб.

В МО «Килинчинский сельсовет» уровень оплаты труда ниже, чем в среднем по району. В 2006 г. среднемесячная начисленная заработная плата в сельсовете составила 3500 руб., что на 37,3% меньше, чем по Приволжскому району за соответствующий период.

В Килинчинском сельсовете, также как и в Приволжском районе, наблюдается серьезная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности. Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве, в сфере оказания платных услуг населению существенно ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Несмотря на то, что в последние годы во всех сферах деятельности отмечается рост номинальной среднемесячной заработной платы, его темпы значительно отстают от темпов роста цен на основные товары и услуги.

Уровень и качество жизни населения становятся одними из базовых характеристик при оценке работы органов исполнительной власти. В соответствии с мероприятиями, предусмотренными в программе социально-экономического развития МО «Килинчинский сельсовет», показатели качества жизни населения территории в зависимости от эффективности предпринимаемых мер, а также динамики развития других социально-экономических систем (региональная, районная, соседние муниципальные образования) будут располагаться в следующих диапазонах  (см. табл.2.2.1):

Таблица 2.2.1

Прогноз показателей уровня и качества жизни населения

МО «Килинчинский сельсовет»

| Показатели | 2007 г. | инерц-ний | стабилиз-ный | оптимист-кий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2028 г. | 2018 г. | 2028 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| Среднемесячная номинальная заработная плата, тыс. руб. | 7,2 | в 3,5 раза | в 5,5 раз | в 5,5 раз | в10,0 раз | в 7,0 раз | в 12,0 раз |

Государственная политика, проводимая федеральным центром, в последние годы все больше ориентируется на человека, поэтому развитию социальной сферы на местах  необходимо уделять огромное внимание.

2.3. Качество жизни

Показатели, характеризующие качество жизни населения, позволяют оценить уровень развития социальной системы территории. К наиболее важным из них относятся: обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека и уровень благоустроенности жилищного фонда.

В период с 2003 г. по 2007 г. площадь жилого фонда сельсовета сократилась на 5,7%. В 2007 г. был зафиксирован ее незначительный рост по сравнению с 2006 годом. В структуре жилищного фонда муниципального образования удельный вес частного жилищного фонда увеличился с 95,0% в 2003 г. до 98,8% в 2007 г. Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде составляет менее 1,0%.

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного человека, важнейший показатель, позволяющий судить о качестве жизни населения (см. табл.2.3.1).

Таблица 2.3.1

Средняя обеспеченность населения жилищной площадью, кв.м./чел.

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Килинчинский сельсовет» | 22,3 | 21,7 | 20,1 | 20,4 | 20,3 |
| в % к предыдущему году | – | 97,3 | 92,6 | 101,5 | 99,5 |
| МО «Приволжский район» | 19,3 | 19,5 | 20,7 | 20,8 | 21,0 |
| в % к предыдущему году | – | 101,0 | 106,2 | 100,5 | 101,0 |
| Астраханская область | 18,0 | 18,6 | 19,0 | 19,6 | 19,8 |
| в % к предыдущему году | 101,7 | 103,3 | 102,2 | 101,6 | 102,6 |

Средняя обеспеченность населения жильем в МО «Килинчинский сельсовет» на протяжении всего исследуемого интервала времени была выше соответствующего показателя по региону. В 2007 г. на одного жителя сельсовета приходилось 20,3 кв.м/чел, что на 3,3% меньше, чем по Приволжскому району (21,0 кв.м/чел) и на 2,5% больше среднего значения по региону в целом (19,8 кв.м/чел).

Уровень благоустроенности жилищного фонда в МО «Килинчинский сельсовет» крайне низкий: отсутствует система канализации, централизованное водоснабжение имеется только в с. Килинчи, и в связи с отсутствием очистных сооружений поступающая вода техническая.  С позитивной точки зрения территория сельсовета полностью газифицирована.

Схемой территориального планирования Астраханской области дан прогноз увеличения обеспеченности  населения общей площадью к 2015 г. до 25 м2. на человека. Настоящим проектом предусматривается к расчетному 2028 г. в муниципальном образовании построить не менее 41,0 тыс.м2 общей площади, в том числе до 2018 г. около 18,0 т.м2, что при выполнении позволит довести  средний уровень обеспеченности населения по соответствующим периодам до 30,0 и 24,5 м2 общей площади. Под прогнозные объемы строительства потребуется 71 га дополнительных территорий.

Проектом предусматриваются мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры в том числе обеспечение строительных площадок дорогами, инженерными сетями.

Уровень развития социальной системы территории напрямую зависит от уровня развития здравоохранения показателями которого является обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом, а также количество койко-мест и мощность амбулаторно-поликлинических учреждений. В Приволжском районе практически самый высокий показатель числа посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений в области – 361,2, больше только в Икрянинском районе  – 387,1. По уровню обеспеченности больничными койками и средним медицинским персоналом Приволжский район среди городов и районов Астраханской области занимает последнее место. Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что большинство населенных пунктов района находятся в 30 минутной доступности от областного центра и при возникновении необходимости в госпитализации могут быть доставлены в ЛПУ расположенные в г. Астрахани.

Проектом предусматривается увеличение мощности амбулаторного учреждения и доведение его к 2028 г. до нормативной – 58-60 пос./смену. К основным результатам воплощения в жизнь стабилизационного сценария относятся: снижение показателей общей смертности населения и его заболеваемости, развитие профилактической направленности здравоохранения, оснащение ЛПУ района необходимым диагностическим оборудованием, повышение квалификации медицинского персонала и уровня оплаты его труда, адекватное финансирование мер по пропаганде здорового образа жизни и профилактики социальных заболеваний.

Система образования представлена МОУ «Килинчинская школа» и МОУ «Начальная школа – детский сад». В настоящее время дефицита мест в детском саду нет. Его загруженность в 2007 г. составила 66%. Число мест в детском саду на 8% больше, чем численность детей соответствующего возраста, даже при условии роста рождаемости все желающие до 2018 г. будут обеспечены местами в дошкольных учреждениях.

Загруженность школы в 2006-2007 гг. составляла 91%. В первую смену занимается 87% учащихся. Емкость школы общеобразовательной сети на территории МО «Килинчинский сельсовет» потребует увеличения на расчетный срок. Рекомендуется реконструкция и расширение существующей школы в с. Килинчи  до 550-560 учащихся.

Проектом рекомендуются мероприятия по увеличению мощностей существующих социально-значимых объектов: клуба, массовых библиотек, физкультурно-оздоровительных учреждений.

Для того чтобы достигнуть предполагаемого уровня развития социальной системы МО «Килинчинский сельсовет», органам исполнительной власти необходимо сконцентрировать усилия на реализации следующего комплекса мер:

- Демографическая политика:

- отслеживать динамику изменения основных показателей, характеризующих демографическую ситуацию территории, своевременно определять причины их улучшения или ухудшения  и предпринимать меры  по усилению или упреждению их воздействия;

- создание условий для притока мигрантов трудоспособного возраста с целью снижения демографической нагрузки на трудоспособное население;

- помощь молодым специалистам, завершившим образование, при их первом трудоустройстве;

- усиление мер по охране репродуктивной функции женщин от неблагоприятных производственных факторов;

- реализация мероприятий, способствующих укреплению института семьи и брака, формирование у молодежи ответственности за воспитание детей, уважительного отношения к старшему поколению;

2. Уровень и качество жизни населения:

- поддержка органами власти любых бизнес-инициатив должна осуществляться только в том случае, если они укрепляют социальную сферу территории и не идут в разрез с  общечеловеческими ценностями;

- повышение среднемесячной заработной платы во всех сферах деятельности населения до уровня, превосходящего величину прожиточного минимума не менее чем в 2,5 раза, создание заинтересованности работодателей в адекватном уровне оплаты труда;

- создание новых и сохранение существующих рабочих мест;

- софинансирование затрат молодых семей и молодых специалистов на приобретение и строительство жилья в рамках реализации одного из направлений приоритетного национального проекта «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»;

- помощь населению среднего возраста в прохождении профессиональной переподготовки с целью освоения специальностей наиболее востребованных на рынке труда;

- строительство новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, с целью повышения качества жизни населения;

3. Система образования, здравоохранения, культура:

- обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества, компьютеризация школы и обеспечение свободного доступа в Глобальную информационную сеть;

- осуществление капитального ремонта зданий  и инженерных сетей образовательных учреждений, обновление их материально-технической базы;

- укрепление и модернизация материальной базы учреждения здравоохранения;

- повышение качества медицинского обслуживания, профессиональной квалификации врачей и медицинского персонала;

- с целью сглаживания половой диспропорции необходимо усиленное внимание к профилактике мужских заболеваний, в том числе и заболеваниям социального характера;

- дополнительная диспансеризация работающего населения;

- повышение уровня физической подготовки населения сельсовета за счет создания возможностей для занятий физической культурой и спортом: развитие спортивных секций, строительство спортивных площадок;

- поддержка творческих инициатив населения, проведение культурных мероприятий, способствующих налаживанию и укреплению социальных связей между населением территории.

3. Экономика

3.1. Комплексные показатели экономического развития

Удобное географическое положение МО «Килинчинский сельсовет» относительно областного и районного центров, наряду с наличием значительных сельскохозяйственных угодий, водных ресурсов, а также отсутствием крупных предприятий и относительно небольшой численностью населения, предопределяют ориентацию экономики на развитие сельского хозяйства, которое выступает как системообразующая отрасль территории. В качестве отрасли, дополняющей хозяйственный комплекс МО «Килинчинский сельсовет» можно выделить торговлю и общественное питание.

Таблица 3.1.1

Основные показатели экономического развития МО «Килинчинский сельсовет»

| Показатели | Единицы измерения | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство |
| валовой объем производства | тыс. руб. | н/д | н/д | 123001 | 159001 | 172001 |
| число хозяйств, всего | единиц | 900 | 873 | 903 | 920 | 922 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - сельхозпредприятия | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| - личные подсобные хозяйства | единиц | 899 | 871 | 895 | 900 | 900 |
| - крестьянско-фермерские хозяйства | единиц | - | 1 | 7 | 20 | 20 |
| численность занятых | человек | 1300 | 1420 | 1840 | 1845 | 1845 |
| среднемесячная заработная плата | рублей | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Торговля и общественное питание |
| оборот торговли и общественного питания, всего | тыс. руб. | н/д | н/д | 285001 | 297001 | 320001 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - оборот розничной торговли | тыс. руб. | н/д | н/д | 280001 | 281001 | 300001 |
| - оборот общественного питания | тыс. руб. | н/д | н/д | 5001 | 16001 | 20001 |
| число предприятий | единиц | 10 | 10 | 13 | 14 | 161 |
| численность занятых | человек | 15 | 16 | 41 | 43 | 481 |
| среднемесячная заработная плата | рублей | 1000 | 1000 | 20241 | 25701 | 28301 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) | % | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 0,9 |

1 – по данным Программы социально-экономического развития МО «Килинчинский сельсовет» Приволжского района Астраханской области на 2007-2009 годы

Согласно данным за 2003-2007 гг., экономическая система МО «Килинчинский сельсовет» значительных изменений не претерпела. Постепенно наращивался объем произведенной сельскохозяйственной продукции (в денежном выражении), увеличивалось число предприятий торговли и общественного питания. При этом темпы роста оставались достаточно низкими, поскольку развитие происходило в основном за счет собственных ресурсов. Сельское хозяйство, обеспечивающее большую часть произведенной на территории МО «Килинчинский сельсовет» продукции, в настоящее время является ключевым элементом и системообразующей отраслью  всей экономической системы.

Сельское хозяйство. На территории МО «Килинчинский сельсовет» функционирует 922 хозяйства, из которых 2 сельхозпредприятия (СП), 20 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и 900 личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Сельскохозяйственной деятельностью занято подавляющее большинство трудоспособного населения. МО «Килинчинский сельсовет» располагает обширными сельскохозяйственными угодьями, наибольший удельный вес в структуре которых занимают пастбища.

Рис. 3.1.1 Структура сельскохозяйственных угодий МО «Килинчинский сельсовет».

Исторически основными направлениями в сельском хозяйстве МО «Килинчинский сельсовет», обусловленными природно-климатическими условиями, являются растениеводство и животноводство. Удельный вес растениеводческой продукции в структуре продукции сельского хозяйства в денежном выражении составляет около 65%, а животноводческой – около 35%.

# Растениеводство на территории МО «Килинчинский сельсовет» в настоящее время связано с выращиванием овощей, картофеля бахчевых и зерновых культур. В 2007 г. под данные культуры было задействовано 1627 га земель, на которых выращено 1877 тонн овощей, 740 тонн картофеля, 341 тонна бахчевых и 6 тонн риса. Производство растениеводческой продукции на территории МО «Килинчинский сельсовет» обеспечивают две категории производителей: КФХ и ЛПХ.

КФХ обеспечивают 100% производства зерновых культур и около четверти бахчевых, а ЛПХ – свыше 95% овощей, 100% картофеля и три четверти бахчевых культур. Производственно-сбытовые возможности большинства производителей находятся на низком уровне, что не позволяет им в полной мере использовать современные технологии, активно расширять производство, строить перерабатывающие предприятия.

Животноводство МО «Килинчинский сельсовет» исторически ориентировано на разведение крупного рогатого скота (КРС), овец и коз, свиней, птицы и лошадей. В последние годы в разрезе отдельных направлений животноводство развивалось неодинаково. В период 2003-2007 гг. поголовье КРС увеличилось на 47,0% (в том числе коров на 57,6%), овец и коз – на 40,3%, лошадей – в 3 раза. При этом произошло сокращение поголовья свиней – почти в 3 раза и птицы – на 23,1%.

Также как и в растениеводстве, в животноводстве имеет место специализация различных категорий хозяйств на разведении определенных видов скота и птицы. Так в ЛПХ населения сосредоточено все поголовье свиней и птицы, свыше 94% КРС и почти две трети овец и коз. В КФХ выращивается 100% лошадей, около трети поголовья овец и коз, а также около 5% поголовья КРС. Таким образом, животноводство на территории МО «Килинчинский сельсовет» представлено мелкими (ЛПХ) и средними (КФХ) производителями.

Отсутствие централизованной заготовки животноводческой продукции, вынуждает ее производителей самим искать рынки сбыта, что весьма проблематично.

# Потребительский рынок в условиях достаточно высокого уровня безработицы, отрасль выполняет важную социальную функцию – обеспечивает рабочие места сельчанам.

Рис. 3.1.2 Структура поголовья скота и птицы в хозяйствах различных категорий на территории МО «Килинчинский сельсовет».

В период с 2003 по 2007 гг. число предприятий розничной торговли на территории МО «Килинчинский сельсовет» увеличилось с 10 до 16, а численность занятых превысила 40 человек. Общая торговая площадь предприятий розничной торговли в 2007 году достигла 445 кв. м., что составляет 44,5% необходимого в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.-89(2000) минимума для данной категории населенных пунктов.

Оценивая в целом положительно социально-экономическую роль розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания для территории, нельзя не обратить внимания на крайне низкий уровень заработной платы работников, который является в основном следствием недостаточной эффективности отрасли в целом.

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь неотъемлемым компонентом любой экономической системы, призвано обеспечивать бесперебойную работу предприятий и комфортные условия жизни людей. Развитие социальной сферы муниципального образования в значительной степени связано с решением жилищной проблемы населения. Жилищный фонд МО «Килинчинский сельсовет» на конец 2007г.  составил 66,1 тыс. кв. м., и на 98,8% был частный, а на 1,2% - муниципальный. За последние 5 лет площадь жилищного фонда МО «Килинчинский сельсовет» сократилась на 5,7%.

Наиболее острой проблемой в коммунальной сфере является высокая степень изношенности жилищного фонда и коммуникаций. Износ водопроводных сетей достигает 90%, что отрицательно сказывается на качестве предоставляемых населению услуг.

В целом темпы экономического роста муниципального образования оставались достаточно низкими, поскольку развитие происходило в основном за счет собственных ресурсов. Вместе с тем на территории МО «Килинчинский сельсовет» имеются предпосылки для развития малого и среднего бизнеса. Есть достаточные земельные ресурсы для наращивания объемов производства и расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции, водные ресурсы – для развития прудового рыбоводства и, что немаловажно, близость областного центра - крупного рынка для сбыта готовой продукции. Устойчивое развитие сельского хозяйства и прудового рыбоводства способно создать необходимую сырьевую базу для организации на территории муниципального образования небольших перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, что позитивно отразится на уровне экономического развития МО «Килинчинский сельсовет» и благосостоянии его жителей.

3.2 Прогноз развития экономической системы

Исходными предпосылками для прогнозирования основных экономических показателей развития муниципального образования служат перспективные оценки масштабов использования природных ресурсов, движения рабочей силы, изменения уровня спроса, а также ретроспективный анализ развития экономики с последующей экстраполяцией на будущие периоды.

Учитывая, что экономическая система муниципального образования является неотъемлемой частью региональной экономической системы, при разработке прогноза, наряду с результатами проведенного анализа развития всех основных подсистем МО «Килинчинский сельсовет», учитывались положения Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на среднюю и долгосрочную перспективу, Схемы территориального планирования Астраханской области, Программы социально-экономического развития МО «Килинчинский сельсовет» Приволжского района Астраханской области на 2007-2009 годы.

По аналогии со Схемой территориального планирования Астраханской области, исходя из многофакторности и неопределенности предпосылок для прогнозирования основных показателей развития МО «Килинчинский сельсовет», генеральный план содержит три варианта прогноза: инерционный (низкий), стабилизационный (средний) и оптимистический (высокий).

Следует отметить, что все параметры развития экономики МО «Килинчинский сельсовет» рассматриваются только в том аспекте, в каком они поддаются предвидению с точки зрения современных условий. Наиболее вероятным сценарием развития видится стабилизационный. Стабилизационный сценарий развития экономической системы МО «Килинчинский сельсовет» сочетает в себе отдельные элементы как инерционного, так и оптимистического вариантов развития, занимая в определенном смысле промежуточное звено между ними. Он предполагает относительное улучшение ситуации, выход из экономического застоя, появление и развитие новых видов производств, снижение безработицы, повышение материального благосостояния населения. Реализация данного сценария предполагает привлечение инвестиций для укрепления материально-технической базы, развития селекционной работы, семеноводства, внедрения высокоурожайных сортов земледельческих культур, восстановления почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, биологизации земледелия, внедрения методов минимальной обработки почвы и др.

Ключевым элементом экономической системы МО «Килинчинский сельсовет» является сельское хозяйство. Именно с развитием данной отрасли связаны основные перспективы территории. Все рассмотренные сценарии развития сельского хозяйства МО «Килинчинский сельсовет» исходили из того, что прогнозируемый уровень производства может быть достигнут при ликвидации существующих негативных процессов, создании прочной материально-технической базы, восстановления мелиоративных систем, обеспечения притока инвестиций.

Таблица 3.2.1

Прогноз посевных площадей основных сельскохозяйственных культур

на территории МО «Килинчинский сельсовет»

| Показатели | Ед. измерения | 2007 г. | 2012 г. | 2018 г. | 2028 г. | 2028 г. в % к 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стабилизационный сценарий |
| Всего | га | 1627 | 1730 | 1880 | 2175 | 133,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - зерновые | га | 110 | 120 | 130 | 145 | 131,8 |
| - овощи | га | 123 | 135 | 150 | 180 | 146,3 |
| - бахчевые | га | 304 | 325 | 350 | 400 | 131,6 |
| - картофель | га | 1090 | 1150 | 1250 | 1450 | 133,0 |

Таблица 3.2.2

Прогноз поголовья скота и птицы на территории МО «Килинчинский сельсовет»

| Показатели | Ед. измерения | 2007 г. | 2012 г. | 2018 г. | 2028 г. | 2028 г. в % к 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стабилизационный сценарий |
| Крупный рогатый скот | голов | 669 | 735 | 810 | 980 | 146,5 |
| в том числе коровы | голов | 361 | 400 | 435 | 530 | 146,8 |
| Свиньи | голов | 10 | 20 | 50 | 100 | в 10 раз |
| Овцы и козы | голов | 780 | 840 | 910 | 1070 | 137,2 |
| Птица | голов | 600 | 640 | 685 | 800 | 133,3 |
| Лошади | голов | 21 | 23 | 25 | 31 | 147,6 |

Таблица 3.2.3

Прогноз производства основных видов сельскохозяйственной продукции

в натуральном выражении на территории МО «Килинчинский сельсовет»

| Показатели | Ед. измерения | 2007 г. | 2012 г. | 2018 г. | 2028 г. | 2028 г. в % к 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стабилизационный сценарий |
| зерно1 | тонн | 6 | 7,2 | 8,5 | 10,0 | 166,7 |
| овощи | тонн | 1877 | 2160 | 2550 | 3400 | 181,1 |
| бахчевые | тонн | 341 | 390 | 450 | 550 | 161,3 |
| картофель | тонн | 740 | 850 | 1000 | 1250 | 168,9 |
| скот и птица | тонн | 36 | 41,0 | 47,1 | 59,5 | 165,3 |
| молоко | тонн | 516 | 620 | 720 | 950 | 184,1 |
| яйцо | тыс. штук | 41,3 | 48,0 | 54,8 | 71,0 | 171,9 |

1 – в весе после доработки

В средней и долгосрочной перспективе сельское хозяйство по-прежнему будет занимать доминирующие позиции в экономике МО «Килинчинский сельсовет». Приоритетными направлениями останутся растениеводство и животноводство.

Важнейшим элементом и необходимым условием успешного развития сельского хозяйства на территории МО «Килинчинский сельсовет» является наличие соответствующих производственных мощностей по переработке продукции: прежде всего, овощей и молока. В связи с этим, развитие аграрного сектора следует рассматривать в тесной взаимосвязи с развитием пищевой промышленности.

Перспективы развития промышленного производства МО «Килинчинский сельсовет» в направлении переработки продукции сельского хозяйства и рыбоводства имеются, однако, учитывая полное отсутствие производственных мощностей на данный момент, движение в данном направлении требует серьезной концентрации всех имеющихся ресурсов, а также привлечения крупных инвестиций, что весьма проблематично, исходя из низкой инвестиционной привлекательности территории в целом.

По стабилизационному варианту наиболее вероятно создание двух предприятий пищевой промышленности в средней и долгосрочной перспективе. При этом формирование промышленного потенциала территории будет осуществляться в виде малых предприятий, либо в виде небольших цехов в составе совместных предприятий. Наиболее перспективным с точки зрения организации видится создание мини-предприятия по переработке овощной продукции.

Дальнейшее развитие производственного потенциала территории следует ожидать не ранее 2012-2018 гг., когда на фоне общемирового дефицита продукции сельского хозяйства, создание предприятий пищевой промышленности станет особенно рентабельным.

Развитие сельского хозяйства и прудового рыбоводства, как сырьевой основы пищевой промышленности определяют параметры развития жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка, являющихся дополняющими хозяйственный комплекс МО «Килинчинский сельсовет».

Таблица 3.2.4

Стабилизационный сценарий развития промышленного производства

на территории МО «Килинчинский сельсовет»

| Вид деятельности | Индекс промышленного производства, в % к 2007 г. | Удельный вес в объемах промышленного производства, в % |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 г. прогноз | 2018 г. прогноз | 2028 г. прогноз | 2012 г. прогноз | 2018 г. прогноз | 2028 г. прогноз |
| Производство рыбы | - | 125,01 | 166,71 | 54,5 | 51,7 | 51,3 |
| Переработка овощей | - | 140,01 | 190,01 | 45,5 | 48,3 | 48,7 |
| Промышленное производство, всего | - | 131,81 | 177,31 | 100 | 100 | 100 |

Достижение параметров стабилизационного сценария с выходом по отдельным направлениям на оптимистический тренд развития сельским хозяйством, рыбоводством и промышленностью неизбежно повлечет за собой развитие с аналогичным вектором направленности и других секторов экономики.

Необходимым стартовым условием для реализации стабилизационного сценария, так же как и оптимистического, является создание благоприятного инвестиционного климата муниципального образования, осуществление ряда мероприятий, направленных повышение эффективности функционирования хозяйственной системы.

Прогнозные сценарии позволили в целом определить основной вектор развития территории: восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства и рыбоводства, создание промышленного комплекса, ориентированного на переработку продукции сельского хозяйства и рыбоводства, формирование на территории муниципального образования вертикально интегрированных структур, объединяющих всю производственную цепочку «от поля до прилавка магазина».

В рамках сельского хозяйства, достижение прогнозных параметров развития по стабилизационному сценарию потребует реализации ряда мероприятий, в числе которых:

- увеличение посевной площади к 2028 году на 33,7% в том числе: зерновых – на 31,8%, овощей – на 46,3%, бахчевых – на 31,6%, картофеля – на 33,0%;

- развитие капельного орошения и внедрение научно-обоснованного севооборота;

- восстановление плодородия земель за счет увеличения внесения минеральных и органических удобрений, гипсования и обработки солонцовых почв, создания полезащитных лесных полос в соответствии с ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельхозназначения и агроландшафта как национального достояния России на 2006-2010 годы»;

- использование высококачественного семенного фонда;

- переход на адаптивный путь развития земледелия, предполагающий минимизацию обработки почвы, использование облегченной техники, замену химических средств защиты биологическими, развитие мелиорации и др.;

- возрождение садоводства, ориентированного на выращивание абрикосов, яблок, винограда;

- увеличение производства ранней овощной продукции за счет развития теплично-парникового хозяйства;

- создание базы хранения растениеводческой продукции и участка по приведению ее в ликвидное состояние;

- увеличение к 2028 г. поголовья крупного рогатого скота на 46,5% (в том числе коров – на 46,8%), свиней – в 10 раз, овец и коз – на 37,2%, птицы – на 33,3%, лошадей – на 47,6%, а также продуктивности скота и птицы за счет улучшения условий содержания, полноценного кормления, основанного на сочетании высокоинтенсивного кормопроизводства на орошаемой пашне с использованием естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ;

- приобретение и разведение племенного скота молочного и мясного направления;

- организация пункта искусственного осеменения животных в ЛПХ населения;

- создание пунктов приема молока, мяса и яиц от населения;

- содействие кооперации и интеграции сельхозпроизводителей в хозяйствующие субъекты с полной цепочкой производственного цикла;

- обеспечение реализации на территории МО «Килинчинский сельсовет» приоритетного национального проекта «Сельское хозяйство», предусматривающего кредитование сельхозпроизводителей на приобретение техники и расширение производства.

Развитие промышленного комплекса по стабилизационному сценарию предполагает:

- формирование в перспективе до 2028 г. промышленного комплекса в составе двух предприятий (цехов) пищевой промышленности полностью ориентированных на переработку местного сырья (овощей и рыбы);

- организация переработки и сушки лука;

- развитие прудового рыбоводства, с перспективой организации рыбопереработки;

- организация системы обеспечения предприятий сырьем местного производства на основе заключения долгосрочных договоров и вертикальной интеграции.

Реализация мероприятий содействующих общему уровню привлекательности МО «Килинчинский сельсовет», как для потенциальных инвесторов, так и для жителей позволит решить двойную задачу: с одной стороны привлечь инвестиции на модернизацию и развитие сельского хозяйства, рыбоводства и промышленности, а с другой – обеспечить комфортные условия жизни людей и сократить отток населения с территории.

# 4. Экология

Основной объем загрязняющих веществ (до 99,0%) на территорию Астраханской области  поступает с транзитным стоком волжских вод. Значительный вклад в загрязнение поверхностных вод р. Волги, ее рукавов и протоков, в т.ч. и расположенных на территории МО «Килинчинский сельсовет», вносит региональный фактор:  в поверхностные водотоки сбрасываются недостаточно очищенные канализационные сточные воды, загрязненные промливневые стоки с площадок предприятий  г. Астрахани,  других населенных пунктов.

Источниками шумового и иного воздействия служат проходящие по территории  населенных пунктов муниципального образования автомобильные дороги, зона подходов воздушных судов  к аэропорту города Астрахани.

Определенное воздействие на окружающую среду оказывают объекты, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории МО «Килинчинский сельсовет». Загрязнение воздушной среды населенных пунктов МО «Килинчинский сельсовет» происходит выбросами вредных веществ   собственных стационарных и передвижных источников. Основной источник загрязнения атмосферного воздуха  территории муниципального образования – автомобильный транспорт. Величина атмохимической нагрузки  на территории МО «Килинчинский сельсовет» составляет  2,345 тонн выбросов/км2 в год. Уровень загрязнения атмосферного воздуха  муниципального образования - средний.

Источниками загрязняющих веществ, поступающих в почвы, грунты, поверхностные и  подземные воды,  служат хозяйственно-бытовые стоки, сбрасываемые на рельеф, площадки  несанкционированных  свалок отходов.

Территория МО «Килинчинский сельсовет» расположена между  рукавом Болда и пр. Рычан, которые берут начало  из рук. Кривая Болда. По данным АЦГМС, воды Ниж. Волги загрязнены соединениями меди, цинка, ртути, фенолами, нефтепродуктами и другими органическими веществами. Согласно показателям среднемноголетнего  индекса загрязнения воды (ИЗВ), уровень загрязнения вод рук. Кривая Болда ниже по сравнению с уровнем  загрязнения вод р. Волги и других водотоков. Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются сточные воды объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, недостаточно очищенные сточные воды, сбрасываемые с очистных сооружений канализации, поверхностный сток с территории промышленной и селитебной зон, речной флот.

Источником воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения МО «Килинчинский сельсовет» служит рук.  Болда.

Территория населенных мест неканализована. Система ливневой канализации на территории сел отсутствует. Поверхностный сток, формирующийся за счет талых снеговых, дождевых и поливных вод, отводится на рельеф местности.

Зарегулирование волжского стока привело к понижению уровня половодья, сокращению  его  продолжительности и площади затопления, изменению водного режима водотоков. Уровенный режим водотоков дельты Волги зависит от сбросов воды Волгоградским гидроузлом и  изменения уровня Каспийского моря.

В связи с интенсивными процессами отложения наносов в русле водотоков, обусловленными подъемом уровня Каспийского моря,  на территории волжской дельты ухудшились условия схода воды в период паводка, возросли сроки его прохождения, что приводит к длительным срокам  подтопления сельскохозяйственных угодий, снижению устойчивости водооградительных сооружений и повышению опасности затопления  населенных пунктов.

В водотоках отмечается усиление процессов зарастания и заиления, снижение скорости движения  воды,  ухудшение в этой связи кислородного режима водной среды, что  приводит к обострению экологической обстановки в населенных пунктах, ухудшению качества воды и условий  воспроизводства рыбных запасов.

Первым от поверхности подземным водоносным  горизонтом является аллювиально-морской горизонт. По степени и характеру минерализации преобладают подземные воды с минерализацией до 10 г/дм3,  по мере удаления от водотоков минерализация подземных вод увеличивается до 30 г/дм3. Повсеместное развитие на территории получил хазарский морской водоносный горизонт, для которого характерно развитие солёных и рассольных вод. Для водоснабжения подземные воды не используются из-за повышенной минерализации. Запасы подземных вод,  пригодных  для хозяйственно - питьевого водоснабжения, в границах муниципального образования не разведаны.

По данным мониторинга, в результате техногенного воздействия  происходит загрязнение подземных вод азотными соединениями, тяжелыми металлами, нефтепродуктами, фенолами, в концентрациях, превышающих предельно допустимые концентрации в десятки раз. При  сбросе на рельеф бытовых и промышленных сточных вод отмечается органическое загрязнение подземных вод.

Почвенный покров на территории муниципального образования  представлен преимущественно разновидностями аллювиальных почв различной степени засоления, аллювиальными в сочетании с бурыми почвами. Определяющими природными почвообразующими факторами на территории  дельты Волги являются засушливый климат, засолённость почвообразующих пород, неглубокое залегание от поверхности преимущественно солёных грунтовых вод. Для почв дельты характерны  тяжелый механический состав,  остаточная засолённость и солонцеватость.

В естественных условиях в период весеннего половодья происходит вымывание легкорастворимых солей из почвенных горизонтов и донных отложений водотоков. В условиях обвалования солевой режим почв складывается по типу засоления. Содержание солей в почвах  обвалованных земель, как правило, выше по сравнению с необвалованными. На необвалованных землях засолённые разновидности почв занимают около 75% общей площади, на обвалованных участках  - до 100% площади.

Особенности соленакопления  характеризуют современную дельтовую равнину как засоляющую систему. При освоении почв дельты основными мероприятиями, направленными  на повышение плодородия почв, является борьба с засолением,  профилактика  вторичного засоления почвах.

Древесно-кустарниковая растительность на территории представлена отдельными участками, расположенными по берегам рукавов, протоков, на островах и занимает площадь 238 га. Лесистость территории не превышает 2,0%. Леса входят в состав земель лесного фонда Наримановского лесхоза. Общая площадь земель лесного фонда в границах МО «Килинчинский сельсовет» (Приволжское лесничество) – 112 га.  Леса  выполняют защитные функции и относятся к лесам ( группы.

Лесорастительные условия территории в значительной степени зависят от гидрологического режима Волги и её рукавов. Изменение гидрологического режима Волги и жёсткие климатические условия создают исключительно неблагоприятные условия для роста и развития леса. Значительный ущерб лесному хозяйству наносят «зимние паводки», формируемые при повышенных сбросах воды Волгоградским гидроузлом в зимний период.

К рекреационным лесам отнесена лесопарковая часть зелёной зоны. Рекреационные условия насаждений зелёной зоны низкие. Наибольшую рекреационную нагрузку испытывают участки, прилегающие к береговой черте водотоков.  Для улучшения состояния площадей лесов рекреационного значения требуется выполнение соответствующих мероприятий.

Территория муниципального образования относится к зоне с преобладанием  рекреационных функций.

Природные комплексы района сильно трансформированы при строительстве  автомобильных дорог, мелиоративных систем, использовании земель в сельскохозяйственном производстве.  Интенсивное хозяйственное освоение экосистемы дельты Нижней Волги привело к резкому сокращению площади высокопродуктивных мезофильных разнотравно-злаковых лугов.

Современные геологические процессы на территории обусловлены, в первую очередь, техногенными изменениями в процессе антропогенного освоения территории, комплексом эрозионных  и аккумуляционных процессов, связанных с деятельностью поверхностных водотоков. К опасным экзогенным процессам на территории относятся подтопление земель, засоление грунтов.

В соответствии с комплексной оценкой экологического состояния (Схема территориального планирования Астраханской области, ЮРГЦ, 2006 г.), территория  МО «Килинчинский сельсовет» относится к зоне  напряженной экологической ситуации. Нормализация экологической ситуации на территории МО «Килинчинский сельсовет» возможна при условии осуществления  специальных мероприятий по снижению степени влияния на природные компоненты региональных факторов.

Для предотвращения ухудшения состояния воздушной и водной среды, предупреждения процессов нарушения и загрязнения почвенного покрова, сохранения растительности и животного мира Генеральным планом МО «Килинчинский сельсовет» предусматривается реализация комплекса природоохранных мероприятий, включающих озеленение территории санитарно-защитных зон  предприятий, создание шумо-газо-пылезащитных насаждений  вдоль автодорог, повышение  водообеспеченности  водотоков, охрану почв от засоления и загрязнения, создание обустроенного объекта размещения отходов. Повышение качества  воды в реке Волге, ее рукавах до показателей, соответствующих рыбохозяйственным требованиям, возможно при выполнении водоохранных мероприятий на всем протяжении реки, устранении сбросов неочищенных стоков в городах и населённых пунктах, расположенных по берегам водотока, организации водоохранной зоны  реки Волги  и соблюдении в ее пределах режима хозяйственной деятельности,  установленного Водным кодексом РФ.

5. Пространственная система

5.1  Планировочная структура

Муниципальные образования (поселения) являются первичным звеном местной системы расселения. В настоящее время население муниципального образования составляет 8,2% от населения Приволжского района. На данной территории  числится четыре населенных пункта. Все населенные пункты расположены в зоне  прохождения автотрассы Астрахань - Началово – Тишково на берегу р. Болда (с.Килинчи, п.Кинелле, п.Чилимный) и на берегу ерика Кафтанка (п.Кафтанка). Характеристика населенных пунктов приводится ниже.

Таблица №5.1.1.

Характеристика  населенных пунктов МО «Килинчинский сельсовет»

| № пп | Наименование нас. пункта | Территория (га)* | Население (чел)** | Плотность чел/га | К сем. | Расстояние до центра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | село Килинчи | 457 | 3106 | 6,8 | 3,6 | 0 |
| 2. | пос. Кинелле | 113 | 88 | 0,8 |  | 5,5 |
| 3. | пос.Чилимный | 14 | 43 | 3,1 |  | 12,0 |
| 4. | пос. Кафтанка | 4 | 21 | 5,3 |  | 3,0 |
|  | Всего | 588 | 3258 | 5,5 | 3,6 |  |

Примечание: *      -  данные согласно обмерному чертежу;

**     -  приведены данные на 1.01.09г.

*** - согласно паспорту МО «Килинчинский сельсовет» общая площадь территории       населенных пунктов составляет 886

Схема современного использования территории МО «Килинчинский сельсовет»

Территория муниципального образования (по обмерному чертежу) – 11878га.  Территория, занятая  населенными пунктами, составляет  4,9 %  общей территории муниципального образования. Плотность населения на территории МО – 27 чел/км.2, средняя плотность населенных пунктов – 5,5 чел/га. Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре - с. Килинчи - здесь проживает 95% всего населения муниципального образования. В зоне 15 мин. и 30 мин. доступности до г. Астрахани и с. Началово  размещаются все населенные пункты муниципального образования. Прогноз численности населения МО «Килинчинский сельсовет» в разрезе населенных пунктов на 2018 г. и 2028 г.  приведен в табл.5.1.2.

Таблица №5.1.2

Вероятная динамика численности населения МО «Килинчинский сельсовет»

по населенным пунктам (чел.)

| Показатели | на 01.01.2008 г. | 2018 г. | 2028 г. | к % к итогу 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Килинчинский сельсовет», в т.ч. | 3258 | 3410 | 3560 | 109,3 |
| с. Килинчи | 3106 | 3245 | 3385 | 109,0 |
| п. Кинелле | 88 | 95 | 100 | 113,6 |
| п.Чилимный | 43 | 50 | 55 | 127,9 |
| п. Кафтанка | 21 | 20 | 20 | 95,2 |

Планировочная организация Приволжского района представляет собой радиальную систему, направленную в сторону территорий г. Астрахани, с которым тесно связана вся его хозяйственная деятельность. Территория МО «Приволжский район» является основной территорией пригородной зоны областного центра.

Основу планировочного каркаса МО составляет бассейн р.Болда и меридиональная автотранспортная связь Бирюковка-Килинчи–Тишково. Ранее действующая паромная связь через р. Болда «Килинчи-Начало» закрепило положение с. Килинчи как главного планировочного узла территории муниципального образования. Здесь сосредоточена большая часть населения, предприятий и объектов соцкультбыта. Все населенные пункты расположены по берегу р. Болда (с. Килинчи, п. Кинелле, п. Чилимный) и по берегу ерика Кафтанка (п. Кафтанка) в зоне прохождения автотрассы.

Настоящим проектом, в основном, сохраняется архитектурно-планировочная и транспортная структура МО. Все населенные пункты в 10-20 мин. доступности относительно друг друга и административного центра, что позволяет обеспечить их развитие на расчетный срок.

Обеспечение оптимального режима использования отдельных частей территории муниципального образования (в том числе и территорий населенных пунктов) определяется при функциональном зонировании территории.

На территории МО «Килинчинский сельсовет»  проектом выделены следующие основные функциональные зоны:

- зоны урбанизированных территорий.

- зоны сельскохозяйственного использования.

- рекреационные зоны.

1. Зоны урбанизированных территорий – это зоны (территории) преимущественного размещения промышленности, городов, сел и поселков. Как правило, территории населенных пунктов включают в себя:

- селитебную территорию, предназначенную для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений;

- производственную территорию, предназначенную для размещения промышленных предприятий и коммунально-складских объектов;

- ландшафтно-рекреационную территорию, которая включает сельские парки, сады, скверы и бульвары, водоемы.

Селитебная территория  населенных пунктов  в инженерно-геологическом отношении ограниченно-благоприятными для строительства. Согласно обмерному чертежу, площадь территорий, занимаемых населенными пунктами  составляет 498,0 га. Наилучшими условиями для территориального роста из всех населенных пунктов муниципального образования обладает с. Килинчи, на южных границах которого в настоящее время определена инвестиционная площадка для жилищного строительства. Имеет ограничения по использованию территории для нужд жилищного строительства п.Кинелле ввиду наличия шумовой зоны подлета аэродрома «Наримановский».

Существующая жилая застройка населенных пунктов  представлена, в основном, одноэтажными домами усадебного типа. Увеличение проектных параметров селитебных территорий увязано с необходимостью обеспечения населения нормативной общей площадью. Распределение проектных жилых зон в пределах населенных пунктов по срокам их освоения показано на графических материалах.

Развитие селитебной зоны с. Килинчи предусматривается в южном направлении от административного центра с формированием двух основных жилых районов – Северного и Южного. Незначительное развитие жилых кварталов предполагается во всех поселках муниципального образования. Учитывая необходимость развития жилищного строительства и, как следствие, потребность в территориях для размещения объектов гражданского назначения, настоящим проектом предусматривается развитие селитебных территорий с учетом существующих планировочных ограничений.

Достаточно развита общественная зона в административном центре муниципального образования. Основные объекты расположены в исторической части села в районе ул. Луконина. Здесь размещаются административные здания, клуб, библиотека, школа, торговые предприятия. Отдельные элементы  общественного центра расположены дисперсно по территории села. В поселках муниципального образования объекты общественного значения в настоящее время отсутствуют.

Наибольшее развитие общественной зоны предусматривается в административном центре муниципального образования. Планировочная структура села формируется из двух жилых районов: Северного и Южного. Помимо дальнейшего развития сложившегося общественно-административного центра, проектом предусматривается формирование подцентра для обслуживания населения в Южном жилом районе.

Производственные территории размещены, в основном, в границах  урбанизированных зон. Объекты промышленного назначения, предприятия и связанные с ними коммунально-складские объекты, сооружения внешнего транспорта на территории населенных пунктов муниципального образования практически отсутствуют. Небольшие производственные зоны расположены в границах населенных пунктов (с. Килинчи, п. Чилимный) и занимают территорию около 3,8 га.

Предусматривается поэтапное формирование производственно-коммунальной зоны в северо-восточной части с. Килинчи, для чего зарезервирована территория около 12 га.

Ландшафтно-рекреационная территория населенного пункта является неотъемлемой  частью его территории. К элементам ландшафтно-рекреационной территории в границах населенного пункта относятся: лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования, парки, сады, скверы, бульвары.

Учитывая недостаточный уровень зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах, проектом предусматривается организация таких территорий. Ландшафтно-рекреационные зоны организуют озелененные территории общего пользования. Так согласно СНиП 2.07.01-89* площадь озелененных территорий для сельских населенных пунктов должна составлять не менее 12 м2 на человека. Формирование озелененных территорий общего пользования предусматривается в каждом населенном пункте. Особое значение в развитии ландшафтно-рекреационной зоны придается территории административного центра муниципального образования. В селе Килинчи предусматривается формирование системы бульваров,  паркового комплекса по ул. Пионерской и парковой зоны в Южном жилом районе по набережной р. Болда. Здесь же в Южном районе выделены территории для развития рекреационной деятельности в границах с. Килинчи. Аналогичные зоны рекреации выделены в п. Кафтанка и п. Чилимный.

2. Зона сельскохозяйственного использования включает в себя большую часть территорий муниципального образования. В данную зону входят земли сельхозугодий с разной степенью освоенности. Внутри данного вида хозяйственной деятельности  можно выделить, с учетом преимущественного функционального использования, следующие  подзоны:  пашни, орошаемые территории, сенокосы, пастбища. Размещение основных культур происходит, в основном, на орошаемых землях, расположенных на территориях между рек. В большинстве своем это системы  инженерного типа.

В целом территория муниципального образования используется в соответствии с характером качества земельного фонда, рельефом местности и условиями географического положения района.

В зоне преимущественного развития сельского хозяйства следует всемерно ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель, не связанных с развитием профилирующих отраслей. Должны быть максимально ограничены все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на развитие профилирующих отраслей хозяйства (изменение гидрогеологических условий, эрозия почв, загрязнение атмосферы и т.п.)

3. Зона преимущественно рекреационного использования включает в себя территории отдыха населения. Как указывалось выше, своеобразие данного района заключается в том, что он является основной территорией пригородной зоны г. Астрахани, что способствует формированию системы организации загородного отдыха.

В настоящее время, согласно предоставленной информации, действующие на территории муниципального образования объекты рекреации, расположены вне границ населенных пунктов северо-восточнее с. Килинчи по ерику Кафтаник и занимают площадь 43,5 га. В границах с. Килинчи в южной его части территорию площадью около 1 га занимает база отдыха.

Проектом рекомендуется ограниченное размещение зон отдыха в пределах границ рассматриваемого муниципального образования. Предусматривается расширение существующей рекреационной зоны длительного отдыха  на 16,5 га, что позволит увеличить территорию до 60 га. Возможно развитие объектов рекреации для кратковременного и длительного отдыха в пределах территории п. Чилимный и п. Кафтанка. Проектом рекомендуется развитие зон рекреации в границах с. Килинчи на 4 га, п. Чилимный – 4 га, п. Кафтанка – 2 га.

Иные территории, как зоны преимущественно рекреационного использования в пределах границ муниципального образования настоящим проектом не рассматриваются. При разработке проектной документации объектов рекреации необходимо уточнять положение и параметры зон отдыха, устанавливать допустимую нагрузку  и определять допустимые границы по развитию компактных досуговых учреждений.

В целом при определении границ и параметров функциональных зон преимущественного использования территории муниципального образования, проектом учитывалось положение территории в пригородной зоне областного центра. Общая цель функционального зонирования – исключить неорганизованное использование территорий, неуправляемый рост населенных мест МО «Килинчинский сельсовет».

Таблица № 5.1.3

Функциональное зонирование территорий МО «Килинчинский сельсовет»

| № пп | Наименование функциональной зоны | 2008 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь га | % | Площадь га | % | Площадь га | % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Зона урбанизированных территорий, в т. ч. | 588,0 | 4,9 | 588,0 | 4,9 | 638,0 | 5,4 |
| 1,1 | Селитебные территории. | 210.1 |  | 240,6 |  | 285,3 |  |
|  | -жилая застройка | 205,4 |  | 233,6 |  | 276,0 |  |
|  | -общественно-деловая зона | 4,7 |  | 7,0 |  | 9,3 |  |
| 1,2 | Производственная территория | 3,8 |  | 5,3 |  | 133 |  |
| 1,3 | Ландшафтно-рекр. тер. | 374,1 |  | 342,0 |  | 339,4 |  |
| 2 | Зона преимущественного с/х использования | 10749,5 | 90,5 | 10743,0 | 90,5 | 10683,0 | 89,9 |
| 3 | Рекреационные зоны | 43,5 | 0,4 | 50,0 | 0,4 | 60,0 | 0,5 |
| 5 | Прочие территории | 497,0 | 4,2 | 497,0 | 4,2 | 497,0 | 4,2 |
|  | ВСЕГО | 11878 | 100 | 11878 | 100 | 11878 | 100 |

*Площадь территории МО «Килинчинский сельсовет» принята по обмерному  чертежу

Согласно Градостроительному кодексу РФ функциональные зоны определены как зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение. Там же (ст. 34) вводится понятие территориальных зон, которые устанавливаются «…с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом…». Определение территориальных зон производится при разработке Правил землепользования и застройки, т.е. на последующей стадии проектных работ.

5.2. Земельный фонд

Площадь территории МО «Килинчинский сельсовет»  составляет 11878 га. Изменения площади территории муниципального образования в перспективе не намечается. Современный состав земельного фонда по категориям земель, трансформация его в результате реализации предлагаемых градостроительных решений  отражены в таблице 5.2.1.

Таблица № 5.2.1

| Наименование видов земель | Площадь, га | Изменения, га (+), (-) |
| --- | --- | --- |
|  | На 01.08 | На 01.28 |  |
| Земельный фонд – всего | 11878 | 11878 | 0 |
| Земли сельскохозяйственного назначения Из них: Сельскохозяйственные угодья в т.ч. пашня (орошаемая) сенокос пастбище Прочие | 10793 10838 6601 30 4207 45 | 10698 10788 6601 30 4157 0 | -95 -50 0 0 -50 -45 |
| Земли населенных пунктов, всего | 588 | 638 | +50 |
| Земли промышленности, транспорта, связи иного назначения | 0 | 45 | +45 |
| Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 | 0 |
| Земли лесного фонда | 112 | 112 | 0 |
| Земли водного фонда | 385 | 385 | 0 |
| Земли запаса | 0 | 0 | 0 |

Изменение  площади земель сельскохозяйственного назначения и площади сельскохозяйственных угодий обусловлено  намечаемым расширением территории населенных пунктов (50 га), размещением объектов коммунального хозяйства (2 га).

Кроме того, в соответствии с земельным законодательством должен быть осуществлен перевод из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли иной категории земельных участков площадью 43 га ориентировочно, в настоящее время занятых объектами  различного назначения (автомобильные дороги, объекты погребения).

5.3. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со статьей первой Градостроительного кодекса РФ, зонами с особыми условиями использования территории являются санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, зоны охраны объектов культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, земли особо охраняемых территорий и объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ..

На территории МО «Килинчинский сельсовет» определены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно- защитные зоны определены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального значения. На  Схеме комплексной оценки территории МО показаны санитарно-защитные зоны размером не менее пятидесяти метров.

Проектирование СЗЗ осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции отдельного промышленного объекта. В подобных проектах должны быть предусмотрены мероприятия на организацию СЗЗ, включая при необходимости и отселение жителей, которое обеспечивают должностные лица промышленных объектов.

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м. Для объектов агропромышленного комплекса и малого предпринимательства также установлены СЗЗ в соответствии с классом вредности.

К данному виду зон относится и Зона подлета аэродрома Наримановский (аэропорт «Астрахань»), которая нанесена на графические материалы проекта в соответствии с параметрами, определенными в разработанном и утвержденном  Генеральном плане г. Астрахани (институт Урбанистики). Зона подлета состоит из полосы воздушного подхода (зона «глиссада») и шумовой зоны. Согласно требованиям к согласованию размещения и объектов в районе аэродромов и на других территориях с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов (прил.2 СНиП 2.07.01-89*) предприятия и организации, с которыми необходимо согласование, определяет штаб ВВС военного округа, в зоне ответственности которого предполагается строительство. При этом согласованию подлежит размещение всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА), а также объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более. Запрещается размещение на расстоянии ближе 15 км от КТА мест выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.

Санитарная зона подлета аэродрома «Наримановский» в пределах муниципального образования проходит по южным границам с. Килинчи и накрывает северную часть территории п. Кинелле.

Необходимо подчеркнуть, что согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.9 размер санитарно-защитной зоны для аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований, измерений и оценки риска для здоровья населения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов определены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от  категории объектов.

Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площади с точки зрения нахождения ее в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны определены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.06.2006  № 74-ФЗ). В соответствии с положениями ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны водотоков протяженностью более 10 км до 50 км составляет 100 м (рукав Болда, протоки Долгая, Широкая, ерики Кафтаник, Садовый),  протяженностью менее 10 км – 50 м (ерики Дырыл-Дыме, Акузек и другие). Ширина прибрежной защитной полосы в зависимости от уклона берега  изменяется от   30  до 50 м. В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, химических, взрывчатых, отравляющих, отравляющих веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянки транспортных средств в необорудованных местах. Допускается размещение и эксплуатация объектов при условии охраны водных объектов от загрязнения и истощения вод.

Зоны охраны  объектов культурного наследия. На территории МО поставлены на государственную охрану семь памятников археологии. Зоны охраны объектов культурного наследия приняты согласно данным министерства культуры АО. В частности- по объектам археологии, состоящие на охране, по прилагаемой таблице

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством РФ и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

Ниже приводится перечень памятников археологии, имеющих охранные зоны.

Таблица №5.3.1

Памятники археологии и их охранные зоны

| № пп | Наименование памятника | Местонахождение | Охранная зона (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовый могильник «Аись-Тобе» | расположен в 3,75 км к юго-востоку от с.Килинчи, на левом берегу реки Болда | 675х150м охранная зона - подошва бугра |
| 2 | Грунтовый могильник «Большой Кара-Тобе» | расположен в 5 км к юго-востоку от с.Килинчи, на левом берегу реки Болда | 400х175м охранная зона - подошва бугра |
| 3 | Грунтовый могильник «Асусь –Тобе»» | расположен в 5,3 км к югу от с.Килинчи, на левом берегу реки Болда | 425x1 25м охранная зона -подошва бугра |
| 4 | Грунтовый могильник «Тамикле-Тобе» | расположен в 6,6 км к югу от с. Килинчи, на левом берегу р. Болда | 600х250 м охранная зона – подошва бугра |
| 5 | Грунтовый могильник «Кунию-Тобе» | расположен в 6,85 км к югу от с. Килинчи, на левом берегу р. Болда | 600х400 м охранная зона – подошва бугра |
| 6 | Грунтовый могильник «Маштак-Тобе» | расположен в 8,25 км к югу от с. Килинчи, на левом берегу р. Болда | 500х125 м охранная зона – подошва бугра |
| 7 | Грунтовый могильник «Бих-Тобе» | расположен в 8,5 км к югу-юго-востоку от с.Килинчи, на левом берегу реки Болда | 525х200м охранная зона -подошва бугра |
| 8 | Грунтовый могильник «Малый Костюбе» | расположен в 16,2 км к югу от с. Килинчи, на левом берегу р. Болда | 250х300 м охранная зона – подошва бугра |
| 9 | Грунтовый могильник «Большой Костюбе» | расположен в 17,2 км к югу от с Килинчи, на левом берегу р.Болда | 600х170 м охранная зона – подошва бугра |
| 10 | Грунтовый могильник «Шатлы» | расположен в 20,6 км к югу от с Килинчи, на левом берегу р.Болда | 950х300 м охранная зона подошва бугра |

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения  устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.544-96, СанПиН.

Зона, подверженная воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображается на основе имеющейся информации по перечню территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, воздействию их последствий согласно Паспорту безопасности территории муниципального образования. Паспорт безопасности заказчиком не предоставлен.

В разделе паспорта «Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций» определены  объекты тринадцати автозаправочных станций. Вид опасного вещества – бензин, дизтопливо. Подобные типы объектов на территории МО «Килинчинский сельсовет» не расположены. К пожароопасным объектам, согласно паспорту района, отнесены коммунальные системы жизнеобеспечения, которые могут быть расположены в пределах территории населенных пунктов.  В населенных пунктах МО «Килинчинский сельсовет»  данные объекты отсутствуют.

Наиболее значимым явлением для района является катастрофическое затопление  его территории при прорыве плотины Волгоградской ГЭС до абсолютной отметки минус 24,48 м. При сбросах  воды Волгоградским гидроузлом расходом 34 тыс.м3/с и более объем половодья составит 150 км3. Возникает угроза затопления значительной части пойменной территории района. В зоне затопления может оказаться 27 населенных пунктов с существующим населением  32 тыс. человек.

В показателях риска природных чрезвычайных ситуаций района отсутствуют такие виды опасных природных явлений, как извержение вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины. Показатель интенсивности возможных для района природных явлений как цунами, составляет менее 5, при возможной частоте в год данного природного явления от 0,08 до 0,009.

По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для населенных пунктов района установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, град, пожары природные, наводнения и подтопления. Границы возможного распространения установленных видов риска паспортом безопасности района не определены.

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования (планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) необходимо вести с учетом требований, предъявляемых органами МЧС.

Зона возможного затопления и подтопления при подъеме уровня Каспийского моря до отметки минус 25,0 м определена в соответствии с распоряжениями Президента РФ от 31.10.92  №643-РП и Правительства РФ от 17.11.92.№2104-Р.

5.4. Транспортный комплекс

МО «Килинчинский сельсовет» расположено в юго-восточной части Приволжского района и связано с областным и районным центрами автодорогами регионального значения Астрахань - Зеленга и Бирюковка - Тишково.

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории МО «Килинчинский сельсовет»  на 01.01.2008 составила 36,47 км. Твердое покрытие имеется на 29,79 км автодорог общего значения, в т.ч. с усовершенствованным покрытием 25,19 км, с облегчённым – 4,48 км, с переходным – 0,12 км.

Плотность автодорожной сети по состоянию на 1.01.2008 г. составляет 30,4 км на 1000 кв. км. На территории муниципального образования расположено 4 населенных пункта, которые привязаны к региональной дороге подъездами с усовершенствованным покрытием.

В целом автодорожная сеть муниципального образования уже сложилась и не нуждается в кардинальных изменениях. Основной упор на перспективу необходимо делать на расширение проезжих частей, уширения на перекрестках, устройство карманов на остановках, озеленение вдоль магистралей и дорог, применение логистики для регулирования транспортных потоков и принятия решений по предотвращению ДТП и ЧС, создание условий для приоритетного развития пассажирского транспорта.

Проектные предложения выработаны с учётом Схемы территориального планирования Астраханской области, генерального плана  г. Астрахани, предложений администрации Приволжского района и концепции социально- экономического развития, разработанной специалистами ООО «Астраханский градостроительный центр».

Предлагается на расчётный срок устройство автодороги с щебёночным основанием общей протяжённостью 6,68 км для подъезда от села Килинчи к проектируемому полигону ТБО, мусульманскому и христианскому кладбищам (I очередь – 1,12 км до полигона ТБО, II очередь – 5,56 км).

Региональную автодорогу III категории, расположенную в непосредственной близости к населённым пунктам, следует благоустроить, выполнив шумо-газо-пылезащитное озеленение в соответствии с рекомендациями ОДМ 218.011-98. Ширину полосы посадок следует принять не менее 10 метров. Учитывая климатические условия Приволжского района, рекомендуются следующие древесные породы зелёных насаждений: гледичия, дуб черешчатый, ива белая, тополь любой разновидности. С целью координации вышеуказанных мероприятий муниципальному образованию рекомендуется принять участие в разработке областной целевой программы по развитию дорожного хозяйства области на период 2009-2015гг.

Таблица № 6.4.1.3

Обеспеченность муниципального образования автодорогами общего пользования

| Проектные периоды | Протяжённость в км | % дорог с твёрдым покрытием | Плотность дорог на 1000 км2 территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. с твёрдым покрытием |  |  |
| Существующее положение | 36,47 | 29,79 | 81,7 | 30,4 |
| I очередь 2018 г. | 36,47 | 30,91 | 84,7 | 30,4 |
| II очередь 2028 г. | 36,47 | 36,47 | 100 | 30,4 |

Проектные предложения по развитию дорожного хозяйства представлены на прилагаемой к генеральному плану схеме.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов муниципального образования представлена улицами местного значения, которые  связывают  селитебную территорию с объектами  коммунального, промышленного значения и внешними автомобильными дорогами;  обеспечивают пешеходные и транспортные связи (без грузовых) на территории населенных пунктов.

Из всех населенных пунктов с. Килинчи имеет достаточно развитую,  исторически сложившуюся улично-дорожную сеть. Среди мелкой сетки лиц выделяются главные,  улицы жилых территорий и второстепенные проезды и переулки.  Протяженность улиц с твердым покрытием  в административном центре составляет на сегодняшний день  – 28.8 км. Главными общепоселковыми улицами являются: Пионерская, Казанская, Килинчинская, Луконина, Крупская, Советская, Нурмухамедова, Г.Тукая, Садовая, Дорожная, Гагарина и т.д.

Ширина проезжей части основных улиц колеблется в пределах 3,0 – 9,0 м. Элементы благоустройства отсутствуют.

В связи с расширением территорий жилой застройки предлагаются мероприятия по дальнейшему развитию улично-дорожной сети, которая формируется на базе существующей. Основные мероприятия настоящего проекта в части организации движения транспорта касаются территории с. Килинчи и в незначительной части поселков. Упор на перспективу делается как на реконструкцию существующих дорог с улучшением качества дорожного покрытия и увеличения их пропускной способности, так и на строительство новых с учетом районов рекомендуемых новостроек. Проектные предложения касаются развития основных поселковых дорог и главных улиц.

Предложения по развитию улиц жилой застройки, которые организуют связь внутри жилых территорий, должны разрабатываться при выполнении проектов застроек отдельных территорий населенных пунктов.  Параметры улиц принимаются  в соответствии с их категорией.

В связи с действующей в регионе областной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2005-2008 гг.», рекомендуется разработать и принять программу по усовершенствованию дорожной сети МО  «Килинчинский сельсовет».

Общая протяженность основной уличной сети населенных пунктов к расчетному сроку составит 30,9 км, из которых 20,1 км - вновь организуемая сеть улиц, в том числе 13,4 км до 2018г.  При средней ширине проезжей части 7,0 м площадь твердого покрытия дорожного полотна вновь организуемой улично-дорожной сети в пределах населенных пунктов  составит 140 тыс. м2 .  Учитывая, что улицы и дороги населенных пунктов в настоящее время в большей части не имеют твердого покрытия до 2018 г. необходимо благоустроить 43% от общей проектной протяженности улиц и дорог.

При последующем проектировании улично-дорожной сети населенных пунктов расчетные параметры их следует принимать согласно  СНиП 2.07.01-89*, табл.9.

Автомобильный транспорт. В настоящее время на территории муниципального образования отсутствуют предприятия по обслуживанию автотранспорта. принимая во внимание рост автомобилизации населения, удельный вес владельцев пользующихся услугами СТО будет расти и на ближайшее время может составить до 25-30% парка.

Расчётная потребность в техническом обслуживании автомобилей исходя из рекомендации 1 пост на 200 автомобилей составит к  2027 г. – 4 поста (СНиП 2.05.02-85). Особое место по размещению предприятия (станции) обслуживания автомобилей  занимает территория вдоль региональной автодороги в границах с. Килинчи, имеющая более высокую интенсивность движения. Размещение предприятия обслуживания транспорта предлагается вне  жилых территорий в функциональной зоне, которая допускает размещение объектов с санитарно-защитной зоной 50 м. Станцию технического обслуживания рекомендуется совместить с моечным отделением, объектом торговли и придорожным кафе.

Адресность поездок населения преимущественно направлена к областному центру и имеет на пути следования ряд АЗС, расположенных в границах с. Началово. Рассматриваемое в схеме территориального планирования МО «Приволжский район» проектирование и строительство мотеля на транспортной развязке у с. Началово также предполагает наличие АЗС и СТО, что отрицает необходимость размещения АЗС в границах МО «Килинчинский сельсовет».

Пассажирские перевозки. Оказание услуг внутриобластных пассажирских перевозок оказывает КП «Астраханьтрансавто» транзитным маршрутом «Астрахань – Тишково» следованием через населённые пункты Новоначаловский, Началово, Ивановский, Кафтанка, Килинчи, Кинелле, Чилимный. Маршрут обслуживается автобусами малой вместительности марки ПАЗ-3205 (28 мест). Перевозки пассажиров непосредственно по маршруту «Астрахань-Килинчи» осуществляются частной транспортной фирмой. Услуги пассажирских перевозок населению транспортом муниципального образования не оказывается.

В административном центре муниципального образования  нет пассажирской автостанции, отсутствуют автопавильоны на остановках пассажирского транспорта в п. Кинелле и п. Чилимный. Имеющиеся остановки не оборудованы посадочными площадками, навесами и скамейками, отсутствуют элементы информационного обеспечения.

Отсутствие информации по пассажиропотокам и расчётов развития пассажироперевозок на перспективу не определяет в полной мере направленность мероприятий на качественное улучшение в оказании населению услуг пассажирских перевозок.

С целью совершенствования пассажироперевозок проектом предлагаются следующие мероприятия:

1. Изучение потребности населения в пассажирских перевозках анкетным методом.

2. Принять участие в разработке областного и городского проектов развития пассажирского транспорта в части пригородных и межрайонных сообщений.

3. Проектирование и строительство на территории с. Килинчи автостанции с залом ожидания на 15 мест.

4. Обустройство остановок пассажирского транспорта населённых пунктов с установкой павильонов ожидания и информационными указателями.

Водный транспорт. В МО «Килинчинский сельсовет» водный транспорт отсутствует. Этот экологичный вид транспорта является необходимым для жителей отдаленных сел. Настоящим проектом предлагается продление действующего маршрута т/х «Москва» «Астрахань – ерик Перекатный» по р. Кривая Болда до с. Килинчи, что предполагает снижение в летний период пассажироперевозок по автомобильному транспорту.

5.5.  Строительный комплекс

Условия для осуществления строительства в Приволжском районе достаточно сложные: собственные строительные организации слабые, маломощные. Производство собственных стройматериалов ограничено, поэтому велика зависимость от завоза их извне. Район слабо обеспечен минерально-сырьевыми ресурсами. Располагаясь в зоне влияния областного центра, строительство объектов в муниципальных образованиях района ведется, в основном, с использованием производственных мощностей и строительных организаций г. Астрахани.

Программа развития жилищного строительства в Астраханской области на 2006-2010 гг. предусматривает увеличение объемов крупнопанельного домостроения в 2,7 раза, увеличение доли монолитного и сборно-монолитного домостроения до 12%; в два раза прогнозируется увеличение применения смешанных конструктивных систем. Развитие малоэтажного строительства предусматривается вести с максимально-возможным использованием местных сырьевых ресурсов. Развитие прогрессивных конструктивных систем предполагает сохранение традиционного кирпичного домостроения.

Строительные организации и производство строительных материалов. В пределах территории района в настоящее время действует 37 строительных организаций. В 2007 г. Приволжский район вышел по объему реализованных инвестиционных программ  на 3 место среди районов Астраханской области вслед за г. Астрахань и Красноярским районом. Использование местных сырьевых ресурсов района дает возможность развития мощности по производству стеновых блоков, керамического кирпича, мелких стеновых блоков для различного рода каркасных систем зданий малоэтажного строительства.

Непосредственно в МО» Килинчинский сельсовет» организации строительного профиля отсутствуют. Ведение строительного процесса на территории муниципалитета возможно лишь при ориентации на строительный комплекс областного центра и на строительный потенциал района, который в основном сосредоточен в МО «Трехпротокский сельсовет», МО «Началовский сельсовет» и МО «Село Карагали».

На 01.01.2009 г. на территории муниципального образования жилой фонд составил 66,1 тыс. м2 общей площади. Доля муниципального жилого фонда отсутствует. По данным  муниципалитета аварийный жилой фонд равен 600 м2,  и находится в административном центре с. Килинчи.

В настоящее время уровень благоустроенности жилищного фонда в МО «Килинчинский сельсовет» крайне низкий: отсутствует система канализации, централизованное водоснабжение имеется только в с. Килинчи, но поступающая вода техническая, в связи с отсутствием очистных сооружений.  С позитивной точки зрения территория сельсовета полностью газифицирована.

При определении объемов жилищного строительства проектом учтены демографические факторы (коэффициент семейности), возможности населенных пунктов в наличии резервных территориях, динамика численности населения. Учтена также убыль жилого фонда по выше обозначенным причинам. Далее прогнозируемые объемы жилищного строительства и изменение обеспеченности населения общей площадью рассматриваются в разрезе населенных пунктов муниципального образования.

Параметры площадок под жилищное строительство и их положение в границах каждого населенного пункта показано на графических материалах генерального плана населенных пунктов МО. Освоение их предлагается вести до и после  расчетного срока или использовать как резервные. В разделе 6.2.5 настоящего тома приведены основные характеристики функциональных зон населенных пунктов муниципального образования в их динамики до 2028 г.  Прогнозируемые показатели по населенным пунктам  в части изменения обеспеченности населения общей площадью,  необходимые объемы жилищного строительства сведены в итоговую таблицу, которая отражает усредненные данные в целом по МО «Килинчинский сельсовет».

Таблица №5.5.1

Динамика роста  жилого фонда МО «Килинчинский сельсовет»

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. измерения | Исх.год 2008 | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения | Тыс.чел. | 3258 | 3410 | 3560 |
| 2 | Убыль жилого фонда (нарастающая) | тыс.м2о.п. | 0 | 0,5 | 0,7 |
| 3 | Существующий сохраняемый жилой фонд | Тыс.м2о.п. | 66,1 | 65,6 | 65,4 |
| 4 | Новое строительство Всего, в том числе: - усадебный тип застройк. | Тыс.м2 о.п. | 0 0 | 18,0 18,0 | 41,1 41,1 |
| 5 | Всего жилого фонда | Тыс.м2 | 66,1 | 83,6 | 106,5 |
| 6 | Шаг строительства | т.м2/год | 0 | 1,8 | 2,1 |
| 7 | Норма жилой обеспеченности | м2/чел | 20,3 | 24,5 | 30,0 |
| 8. | Территории нового строительства всего: в том числе: - для усадебного фонда - для секционного фонда | га | 0 0 0 | 28,0 28.0 0 | 71,0 71,0 0 |

К расчетному 2028 г. в муниципальном образовании необходимо построить не менее 41,0 тыс.м2 общей площади, в том числе до 2018г. около 18,0 т.м2, что при выполнении позволит довести  средний уровень обеспеченности населения по соответствующим периодам до 30,0 и 24,5 м2 общей площади. Под прогнозные объемы строительства потребуется 71 га дополнительных территорий.

Учитывая  необходимость обеспечения строительных площадок элементами инженерной инфраструктуры (дорогами, инженерными сетями), принимая во внимание гидрогеологическую характеристику территории МО «Килинчинский сельсовет» настоящим проектом проанализированы и рекомендуются к комплексному освоению до 2018 г. площадки, требующие наименьших  затрат в подготовительный период.

Расчетные показатели по резервируемым территориям для жилищного строительства, как средняя этажность жилой застройки, плотность застройки, количество размещаемых жителей должны уточняться при выборе конкретных площадок и типа застройки при планировке территорий.

С учетом динамики численности населения настоящим проектом определена номинальная емкость объектов здравоохранения, образования и обслуживания для муниципального образования согласно СНиП 2.07.01-89*

Расчетные данные по всей системе культурно-бытового  обслуживания населения муниципального образования сведены в таблицу.

Таблица №5.5.2

Нормативная мощность учреждений и предприятий обслуживания

МО «Килинчинский сельсовет»

| № пп | Наименования | существ. 2008г. | Расчетное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2028г. |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Дошкольные, (охват 85 %, детей до 6 лет) | 220 | 221 | 247 |
| 2 | Школы общеобразовательные, (100% охвата средним образованием до 15 лет) | 325 | 570 | 540 |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Дом интернат для престарелых (с 60 лет), (28 мест/тыс. жителей) | 0 | 95 | 100 |
| 4 | Детские дома интернаты, 3 места/тыс. жителей | 0 | 10 | 11 |
| 5 | Станции скорой медицинской помощи, ( 1 машина/10 тыс. жителей) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Стационары всех типов | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Поликлиники, амбулатории ( пос./смену) | 50 | 56 | 58 |
| 8 | Аптеки (1-8 групп) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Спортивные залы (м2/площади пола) | 500 | 660 | 1700 |
| 10 | Бассейны ( м2 зеркала воды) | 0 | 90 | 250 |
| 11 | Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок(не менее ед.) | 0 | 4 | 4 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы ( мест) | 360 | 800 | 800 |
| 13 | Массовые библиотеки тыс. ед. хранения/ читательских места | н/д | 17 14 | 22 17 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 14 | Магазин продовольственных товаров, (100 м2/тыс. жителей) | 455 | 340 | 360 |
| 15 | Магазин не продовольственных товаров, (200 м2/тыс. жителей) |  | 680 | 720 |
| 16 | Рыночные комплексы,( 40 м2 торг. площади/тыс. жителей) | н/д | 140 | 150 |
| 17 | Предприятия общественного питания, (40 мест/тыс. жителей) | н/д | 140 | 150 |
| 18 | Предприятия бытового обслуживания, (9 р. мест/тыс. жителей) | н/д | 31 | 32 |
| 19 | Прачечные, (120 кг белья/тыс. жителей ) | 0 | 400 | 430 |
| 20 | Предприятия химчистки, ( 11,4 кг вещей на тыс. жителей | 0 | 40 | 40 |
| 21 | Бани, (5 мест/тыс. жителей ) | 0 | 17 | 18 |
| 22 | Гостиницы, (6 мест/тыс. жителей ) | 0 | 20 | 22 |

Существенное развитие общественной зоны предусматривается в административном центре муниципального образования - селе Килинчи.

Территории зеленого строительства. В населенных пунктах муниципального образования предусматривается организация системы озелененных территорий и других открытых пространств.

Согласно данным,  в настоящее время  на территории муниципального образования имеется зеленых пространств общего пользования (сады, парки, бульвары, скверы и т.п.) общей площадью – 22,5 га, которые расположены в пределах административного центра.

Удельный вес озелененных пространств различного назначения в пределах застроенных территорий должен быть не менее 40% (включая суммарную площадь озелененных территорий жилых образований) но не менее 12 м2 на человека озелененных территорий общего пользования.

Основная проектная система зеленых пространств с. Килинчи состоит из проектируемой спортивно-рекреационной зоны в центральной  части села по ул.ул Пионерская-Садовая с сельским парком и системой бульваров. Проектом предусматривается организация парковой зоны и в южной части села на базе существующих здесь зеленых насаждений вдоль набережной р.Болда. Перечень основных объектов зеленого строительства на территории с. Килинчи приводится ниже.

Таблица №5.5.3

| № пп | Наименование территории | изм. | Всего | 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер по ул.Пионеров | га | 3,0 | 3,0 | 0 |
| 2 | Парковая зона по ул.Садовой | га | 15,0 | 5.0 | 10,0 |
| 3 | Бульвар по ул,Терешковой | га | 3,0 | 3,0 | 0 |
| 4 | Бульвар по ул.Бульварной | га | 9.0 | 0 | 9,0 |
| 5. | Парковая зона по р.Болда | га | 12.0 | 5,0 | 7.0 |
|  | Всего | га | 42,0 | 16,0 | 26,0 |

Система зеленых пространств организуется и в поселках муниципального образования. На расчетный срок (2028 г.) организованные площади зеленого строительства в целом  по населенным пунктам муниципального образования должны составить около 49 га.

5.6. Рекреация и туризм.

Как указывалось выше, своеобразие данного района заключается в том, что он является основной территорией  пригородной зоны г. Астрахани, что способствует формированию системы организации загородного отдыха.

В настоящее время, согласно предоставленной информации, действующие на территории муниципального образования объекты рекреации, расположены вне границ населенных пунктов северо-восточнее с. Килинчи по ерику Кафтаник и занимают площадь 43,5 га.

В границах с. Килинчи в южной его части территорию площадью около 1 га занимает база отдыха. Проектом рекомендуется ограниченное размещение зон отдыха в пределах границ муниципального образования. Предусматривается расширение существующей рекреационной зоны длительного отдыха  на 16,5 га, что позволит увеличить территорию до 60 га. Возможно развитие объектов рекреации для кратковременного и длительного отдыха в пределах территории поселков Чилимный и Кафтанка. Проектом рекомендуется развитие зон рекреации в границах с. Килинчи на 4 га, п. Чилимный – 4 га, п. Кафтанка – 2 га.

Иные территории, как зоны преимущественно рекреационного использования в пределах границ муниципального образования настоящим проектом не рассматриваются. При разработке проектной документации объектов рекреации необходимо уточнять положение и параметры зон отдыха, устанавливать допустимую нагрузку  и определять допустимые границы по развитию компактных досуговых учреждений.

История Астраханской области оставила значительный след на ее территории. По имеющимся исходным данным на территории МО «Килинчинский сельсовет» поставлены на государственную охрану десять памятников археологии.

Перечень памятников археологии, расположенных на территории муниципального образования, приведен в табл.№5.3.1. раздела 5.3. том 1.

5.7. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение потребителей Приволжского района осуществляется от Астраханской энергосистемы. Основным источником электроснабжения района является Астраханская ТЭЦ-2, входящая в 8-ую теплогенерирующую компанию РАО «ЕЭС». Установленная мощность ТЭЦ-2 составляет 450 МВа.

Опорной подстанцией МО «Килинчинский сельсовет» является п/ст. «Евпраксино» 110/35/6 кВ (2*6,3 тыс. КВА), получающая питание от ТЭЦ-2, а также подпитку по двухцепной ВЛ-110 кВ от подстанции «Астраханская» и по ВЛ-110 кВ от подстанции «Баррикадная».

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12). Расчёт учитывает  электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов. Учтено фактическое потребление электроэнергии за текущие годы и приняты мероприятия по повышению благосостояния населения по этапам планирования. При этом показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки составят на I очередь 0,2-0,22 кВт/чел. Те же  нагрузки на расчётный срок увеличатся и составят 0,22-0,27 кВт/чел.

Прирост электропотребления в жилищно-коммунальном секторе, по отношению к существующему, прогнозируем при условии обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства, повышения уровня коммунально-бытовых услуг при обеспеченности общей жилой площадью на человека с существующих 20 м2 до 33 м2 на расчётный срок и 25 м2 на 1 очередь, развития социальной инфраструктуры и материальной обеспеченности населения.

Вся перспективная нагрузка должна будет осуществляться от существующей подстанции, имеющей резерв мощности, при поэтапной реконструкции с заменой устаревшего оборудования и линий электропередач.

Расчётные электрические нагрузки потребителей

Проектом предусматривается сохранение в целом существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности энергоснабжения. На расчетный срок в реконструкции будет нуждаться все морально устаревшее оборудование энергосистемы.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей муниципального образования намечены следующие мероприятия по электроснабжению:

- реконструкция подстанции «Евпраксино» с заменой трансформаторов на выходное напряжение 10 кВ;

- инвентаризация линий электропередач, оформление бесхозных сетей, выполнение при необходимости ремонта или реконструкции с последующей передачей в единую энергосистему Приволжского района;

- перевод действующих распределительных сетей напряжением 6 кВ на напряжение 10 кВ;

- реконструкция трансформаторных подстанций в населённых пунктах с заменой трансформаторов на 10/0,4 кВ;

- реконструкция сетей 6 кВ и распределительных сетей 0,4 кВ;

- строительство трансформаторной подстанции и распределительных сетей в микрорайоне новостройки юго-западной части с. Килинчи.

Теплоснабжение потребителей муниципального образования децентрализованное. Малопроизводительные котельные, расположенные в с. Килинчи, эксплуатируются в целях теплоснабжения объектов соцкультбыта. Суммарная производительность котельных – 800 кВт при подключенной нагрузке – 439,7 кВт, т.е. невостребованный резерв мощности, составляет 45,1%. Учитывая нагрузку котельных в пределах 60 % от установленной мощности, на перспективу существует возможность при застройке объектов соцкультбыта с. Килинчи передать тепловые нагрузки на прилегающие существующие котельные.

Сельскохозяйственные предприятия, коммунальная, общественно-деловая и жилая усадебная застройка имеют индивидуальные источники теплоснабжения.

В качестве топлива используется природный газ.

В с. Килинчи на перспективу  предлагается сохранить существующие малопроизводительные котельные для теплоснабжения учреждений здравоохранения, народного образования и коммунально-бытовых предприятий.

Теплоснабжению подлежат все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) МО «Килинчинский сельсовет» по всем видам обеспечения (отопление, горячее водоснабжение).

Микрорайоны компактной новой застройки, коттеджная, индивидуальная застройка обеспечивается теплом децентрализовано - от автономных теплосистем и локальных котельных.

Тепловые нагрузки учреждений отдыха будут обеспечиваться от котельных, запроектированных в комплексе этих учреждений.

Предусматривается теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной застройки от индивидуальных генераторов на газовом топливе. Внедрение теплоснабжения генераторов на газовом топливе дает экономию газа порядка 30-50% и снижение эксплутационных расходов.

Эффективной альтернативой различным отопительным системам является система воздушного обогрева помещений, применяемая более чем в 80% коттеджей и частных домов северных стран.

Полное завершение газификации муниципального образования уже в ближайшие годы позволит в полной мере использовать теплоисточники, работающие на газовом топливе. Проектом предусматривается использовать природный газ для всего комплекса потребителей и, в первую очередь, для индивидуально-бытовых нужд населения, отопительных котельных, сельскохозяйственного производства, технологических установок промпредприятий.

Благоприятные условия солнечной радиации (118 Ккал/см2) в районе допускают использование в жилом и общественном фонде солнечных систем теплоснабжения в качестве источников для горячего водоснабжения, что способствует улучшению экологических условий и экономии энергоресурсов. Гелиосистемы могут найти применение для сезонных потребителей тепла, горячего водоснабжения, частично отопления. К таким потребителям можно отнести учреждения соцкультбыта, объекты рекреации и туристические лагеря, крестьянско-фермерские хозяйства и прочие сельскохозяйственные предприятия.

Расходы тепла жилищно-коммунальным сектором определены по удельным показателям общей площади отапливаемых помещений и расхода тепла на 1 человека и рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Расчётные тепловые нагрузки потребителей МО «Килинчинский сельсовет»

Расчет проектной нагрузки на расчетный срок произведен с учетом роста численности населения и увеличения общей площади жилого фонда.  Отопление жилых домов усадебного типа, предполагается по автономной системе от индивидуальных двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителя отоплением и горячим водоснабжением.

Расчётом учтено проведение энергосберегающих мероприятий, среднесуточный расход горячей воды на 1 человека по норме 105 л, а также принято в расчёт потребление теплоэнергии расположенными в данной жилой зоне общественными учреждениями.

Тепловые нагрузки сельскохозяйственного сектора района ввиду отсутствия отчётных данных теплопотребления этих предприятий, а также перспективного развития приняты по нормам потребления в соответствии с принятой в настоящем проекте гипотезой развития этих отраслей.

Предлагаемые мероприятия по  совершенствованию систем теплоснабжения:

- приведение состояния котельных, тепловых сетей и абонентских вводов в соответствие с техническими нормами и перспективными направлениями научно-технического прогресса;

- гидравлическая регулировка и наладка режимов в системах теплоснабжения;

- оснащение индивидуальных тепловых пунктов приборами автоматического регулирования и учета тепла.

Газоснабжение МО «Килинчинский сельсовет» осуществляется в основном природным газом. Газ поступает через газораспределительные станции ГРС-1а; ГРС-4 (проектной производительностью соответственно 650000 м3/час и 145000 м3/час) по газопроводу среднего давления. Система газовых сетей двухступенчатая – газопроводами среднего и низкого давления. По газопроводам среднего (от 0,3 МПа до 0,005 МПа) давления газ подается к газорегуляторным пунктам – ГРП.

В с. Килинчи расположено ГРП и три ШРП, в п. Кинелли – ГРП и ШРП. Сведения о производительности отсутствуют. Протяжённость газопровода среднего давления по территории муниципального образования составляет 4,4 км, а межпоселковых и внутрипоселковых разводящих сетей низкого давления - 26,2 км. Износ сетей и арматуры не превышает 5%. Программой муниципального образования на 2007-09 г.г. предполагается дальнейшее строительство межпоселковых и внутрипоселковых газораспределительных сетей - подводящей сети к п. Чилимный (0,3 км) и распределительные сети.

Годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяйственные нужды населения жилых районов определен по укрупнённым нормам СНиП 2.04.08-87 на расчетный срок, исходя из 100% охвата газоснабжением. При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей расход газа составит в год на 1 человека – 250 нм3/год. Все данные по годовой потребности природного газа к расчетному сроку (2028 г.) в разрезе  жилых районов сведены в таблицу.

Расчётные показатели годового потребления газа  ( в тыс. куб. м)

Решения по организации инфраструктуры газового хозяйства, строительство и ввод в эксплуатацию сетей и объектов осуществляются в увязке с очерёдностью , темпами  и характером строительства.

Система газоснабжения населённых пунктов района сохраняется по двухступенчатой схеме газопроводом среднего и низкого давления через внутриквартальные ГРП и ШРП. При планировке новых микрорайонов следует уточнить расчёты потребности в газоснабжении и производительность ГРП.

К мероприятиям по обеспечению надежности и безопасности газоснабжения поселений, обозначенным энергетической стратегией Астраханской области на перспективу до 2020 г.в увязке с развитием ТЭК и газификацией региона, относятся:

- разработка комплекса мер по обеспечению бесперебойности функционирования системы газоснабжения (несколько источников подачи газа в сеть, принцип двойного питания сетевых ГРП, кольцевание сетей и т.д.);

- поэтапная замена физически и морально устаревшего газового оборудования;

- создание достаточных запасов резервных видов топлива у потребителей на аварийные случаи;

- комплексное решение текущих и стратегических проблем, связанных с развитием электроэнергетики и теплоснабжения поселений;

- повышение эффективности использования природного газа (комбинированное производство тепла и электроэнергии с использованием ГТУ, использование газа как  моторного топлива);

- необходимость использования автоматизированной системы управления технологическим процессом  распределения газа  (АСУ ТП РГ).

Водоснабжение – приоритетная программа, связанная со здоровьем и продолжительностью жизни населения, направлена на 100% обеспечение сельского населения чистой питьевой водой.

Население населённых пунктов МО «Килинчинский сельсовет», ввиду отсутствия очистных сооружений водопровода, вынуждено использовать для хозяйственно-питьевых целей воду, не соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.544-96 . Кроме того, во всех населённых пунктах отсутствуют установленные запасы питьевой воды. Централизованная разветвлённая водопроводная сеть с забором воды из р. Болда имеется только в с. Килинчи. Общая протяженность водоводов и разводящих сетей с. Килинчи - 21 км   при износе до 90%. Производительность водозаборной станции – 62 м3/час.

Мероприятиями социально-экономического развития в целях стабильного обеспечения населения водой питьевого качества на данном этапе разработан проект на строительство водозабора, очистных сооружений, двух водонапорных башен в комплексе с ПНС при общей протяжённости водопроводных сетей до 40 км. Однако ввиду отсутствия финансовых средств строительные работы не ведутся.

Схемой территориального планирования МО «Приволжский район» предложено проектирование и строительство водозаборных и очистных сооружений производительностью до 3 тыс.м3/сутки у п. Ивановский в излучине р. Бушма  с прокладкой водоводов через проектный мостовой переход к п. Бушма (0,6км), п. Ивановский (1,1км), п. Болдинский (4,1 км), с. Килинчи (4,3 км), п. Кафтанка (1,7 км), через существующий мостовой переход к с. Бирюковка (3,4км), п. Кульпа (4,5 км), п. Кинелле (5,3 км), с. Яманцуг (6,0 км). Общая проектная протяжённость водоводов – 31 км. В последующем возможно проектные водоводы соединить дюкером с городским водоводом у с. Килинчи, п. Начало,   с. Яманцуг, с. Началово с целью создания стабильной кольцевой системы водоснабжения совместно с существующим городским водопроводом. При рассмотрении данной системы кустового водопровода учитывались два основных положительных направления:

- экономическая целесообразность при проектировании, строительстве и дальнейших эксплуатационных расходах единого водозабора и очистных сооружений на 8 населённых пунктов;

- р.Бушма по ряду экологических показателей является более привлекательным источником водозабора, чем р. Болда, где выпуски с Северных очистных сооружений канализации и ряда промышленных предприятий, включая ГРЭС, окажутся в границах II зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

Настоящим проектом рассматривается полное централизованное обеспечение населения МО «Килинчинский сельсовет» водой питьевого качества при строительстве водозаборных и очистных сооружений на р. Бушма, реконструкции существующих водоводов и строительстве новых, изменении схемы водоснабжения с использованием ранее действующего водозабора в целях технического водоснабжения с. Килинчи, реконструкции внутренних разводящих сетей.

Среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя  в л/сутки с учётом расхода воды на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и др. учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях, поливку улиц и зелёных насаждений, включая приусадебные участки, приняты по СНиП 2.04.02-84 и составят к 2018 г. – 200 л/сутки, к 2028 г. – 250 л/сутки.

Среднесуточные расходы хозяйственно-питьевой воды

| 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- |
| Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление (тыс.м3/сут) | Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление (тыс.м3/сут) |
| 3,41 | 0,68 | 3,56 | 0,89 |

Максимальные суточные расходы воды

| 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- |
| Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление О макс - (тыс.м3/сут) | Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление О макс - (тыс.м3/сут) |
| 3,41 | 0,82 | 3,56 | 1,07 |

При проведении мероприятий по экономному и рациональному водопользованию, возможно снижение удельного водопотребления на 20%.

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды (СНиП 2.04.02.-84)

На естественных водоемах в населённых пунктах необходимо устраивать пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

Расчёт годового потребления воды  питьевого качества

Расчёт годового потребления воды технического качества

Расчёт годового потребления воды технического качества выполнен исходя из принятой настоящим проектом концепции развития сельскохозяйственной отрасли, а также с учётом фактических показателей водопотребления в 2007 г., представленных администрацией МО «Приволжский район».

Для сельскохозяйственного производства, частично для полива приусадебных участков в населённых пунктах оборудовано 3 водозабора и разводящие сети сезонного технического водоснабжения. Данные по водопотреблению воды технического качества сельскохозяйственными предприятиями и жилищно-коммунальным сектором представлены в ограниченном объёме.

Для обеспечения функционирования оросительных систем на водных источниках установлены насосные станции Управления «Астраханмелиоводхоз», которые длительное время бездействуют и пришли в непригодное состояние.

Водообеспеченность сельского хозяйства напрямую зависит от состояния рек и ериков. В программе социально-экономического развития отражено строительство поливочных водопроводов с приобретением и установкой 2х насосных станций в с. Килинчи (КФХ «Салиев» и КФХ «Мишунин»).

Настоящим проектом на расчётный срок предлагаются мероприятия:

- строительство водопровода согласно выполненному проекту;

- строительство ПНС и двух водонапорных башен в с. Килинчи, а также реконструкция действующих водоводов и водозаборных сооружений с целью дальнейшего использования в качестве источника технического водоснабжения села;

- строительство магистрального водовода к п. Кинелле протяжённостью 5,7 км, водонапорной башни измещением до 10 м3 , внутрипоселковых разводящих сетей;

- проектирование и строительство водозабора с установкой водоочистной системы, а также разводящих сетей водопровода в п. Чилимный;

- организация мониторинга качества воды хозяйственно-питьевого назначения;

- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

При строительстве и реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты на их эксплуатацию, снижает потребление электрической энергии на насосной станции водопровода, имеет высокий срок эксплуатации трубопроводов и не оказывает влияния на качество транспортируемой воды при малых объёмах потребления.

Повысительные насосные станции следует рассчитывать с объёмом запаса воды на случаи возможных аварийных ситуаций в групповой системе водоснабжения.

Рекомендуется регулярно проводить мониторинг качества питьевой воды непосредственно на вводах в населённые пункты.

Водоотведение сточных вод  жилой застройки населённых пунктов МО «Килинчинский сельсовет» не организовано. Сброс стоков производится в выгребные ёмкости. По мере накопления стоки вывозится спецавтотранспортом на очистные сооружения канализации, расположенные в восточной части районного центра.

Ливнево-дождевая канализация и дренажные системы также отсутствуют.

Централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации намечаются во всех населенных пунктах, объединённых территориально (кустовая схема).

Схемой территориального планирования МО «Приволжский район» для МО «Килинчинский сельсовет» рассматривается кустовая схема сбора сточных вод от населённых пунктов и сельхозпредприятий с расположением очистных сооружений у с. Килинчи. Кустовая схема наиболее рациональна как при проектном строительстве, так и при эксплуатации сетей и очистных сооружений.

Предлагаемая производительность КОС до 3 тыс. м3/сутки.

Расчетное среднесуточное водоотведение по  населённым пунктам при обеспечении его в полном объёме централизованной системой канализования принимается на основании СНиП 2.04.03-85. Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение».

Сброс стоков к 2018 г. составит 0,68 тыс.м3/сутки, к 2028 г. – 0,89 тыс. м3/сутки.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

В п. Чилимный с населением до 50 чел. в связи с отсутствием перспективы развития за расчётный срок предлагается упрощённая схема канализации с прудом-отстойником. Максимальный расчётный расход сточных вод посёлка не превышает 10 м3/сутки.

Рекомендуются следующие схемы: самотечные коллекторы, насосная станция, напорные трубопроводы, компактные установки для очистки сточных вод.  К проектированию предлагаются компактные установки блочно-модульного типа  для очистки сточных вод УКОС-БИО-Ф. Модификация выбирается в зависимости от требуемой производительности. Зона санитарного разрыва от ОСК до жилой застройки  по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 должна составлять не менее 200м.

Расходы и степень очистки сточных вод перед выпуском в водоемы устанавливаются исходя из требований СНиП 2.04.03.85, «Правил охраны поверхностных вод» от загрязнения сточными водами с учетом местных условий.

Ввиду отсутствия производственных площадок на территории с. Килинчи и с учётом особенности рельефа сбор и очистка поверхностных стоков настоящим проектом не рассматривается.

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования  территории муниципального образования необходимо отметить:

- проектирование и строительство КОС производительностью до 3 тыс.м3/сутки при внедрении современных технологий очистки  канализационных стоков и обработки осадка, в т. ч. ферментно-кавитационного способа обработки осадка;

- проектирование и строительство канализационных насосных станций (5 ед.), напорных коллекторов (9.1 км);

- проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации;

- проведение мониторинга степени очистки сточных вод;

- утилизацию осадков, образующихся в процессе очистки сточных, ливневых и дренажных вод.

Предложения на данной стадии проектирования сведены к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования. Централизованной системой канализации предусматривается 100 % охват территории населённых пунктов.

5.8.  Основные факторы риска возникновения ЧС

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – отображается на основе имеющейся информации по перечню территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействию их последствий согласно Паспорту безопасности территории муниципального образования. Паспорт безопасности для МО  «Килинчинский сельсовет»  заказчиком не представлен.

В разделе Паспорта безопасности Приволжского района «Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций» на территории муниципального образования  определены  объекты тринадцати автозаправочных станций. Вид опасного вещества – бензин, дизтопливо. Подобные типы объектов на территории МО «Килинчинский сельсовет» не расположены.  К пожароопасным объектам, согласно паспорту района, отнесены коммунальные системы жизнеобеспечения, которые могут быть расположены в пределах территории населенных пунктов.  В населенных пунктах рассматриваемого  муниципального образования данные объекты отсутствуют.

Наиболее значимым явлением для района является катастрофическое затопление  его территории при прорыве плотины Волгоградской ГЭС до абсолютной отметки минус 24,48 м. При сбросах Волгоградским гидроузлом расхода воды 34 тыс.м3/с и более объем половодья составит 150 км3. Возникает угроза затопления значительной части территории района, входящей в пойму. В зоне затопления может оказаться 27 населенных пунктов с существующим населением  32 тыс. человек.

В показателях риска природных чрезвычайных ситуаций района отсутствуют такие виды опасных природных явлений, как извержение вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины. Показатель интенсивность возможных для района природных явлений как цунами, составляет менее 5, при возможной частоте в год данного природного явления от 0,08 до 0,009.

По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для населенных пунктов района установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, град, пожары природные, наводнения и подтопления. Границы возможного распространения установленных видов риска паспортом безопасности района не определены. Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования (планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) необходимо вести с учетом требований, предъявляемых органами МЧС.

РАЗДЕЛ   II. Перечень мероприятий и основные технико- экономические  показатели проекта

Перечень мероприятий по  проекту генерального плана МО «Килинчинский сельсовет» сформирован на основе выработанных в Томе II  проектных мероприятий и включает в себя те из них, которые относятся к сфере территориального планирования, т. е. к установлению функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Проектные решения настоящего документа являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально – экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; определение зон инвестиционного развития. Для конкретной территории продекларированные выше цели могут быть достигнуты при выполнении комплекса (пакета) документов территориального планирования (генерального плана муниципального образования и последующих документов, согласно прилагаемого ниже графика последовательности разработки документации).

Перечисленный состав документов подготавливает правовую базу проектирования и строительства, капитального ремонта или реконструкции любого объекта инвестиционной деятельности, обеспечивая, таким образом, реализацию проектных предложений. Только при наличии утвержденной планировочной и проектной документации инвестиционно-строительный процесс становится легитимным.

Основные положения проекта по рассматриваемым разделам представлены в виде технико – экономических показателей, сведенных в таблицу с разбивкой прогнозируемых данных по основным проектным периодам.

Порядок согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований Астраханской области определен Постановлением Правительства Астраханской области № 342-П от 02.07.2008г.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Вид документации | Цель и содержание документа | Согласование | Публичные слушания | Утверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план поселения (муниципального образорвания) | Обеспечение устойчивого развития на основе оптимального баланса размещения и распределения функциональных эон | Согласования проводятся исполнительными органами власти РФ, субъектов РФ, органами самоуправления соседних муниципальных образований в случае изменения условий функционирования объектов федерального, регионального и местного значения, расположенных на данной или сопредельной территории. | В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. | Представительный орган местного самоуправления. |
| 2. | Правила землепользования и застройки на территорию муниципального образования или его часть. | Выделение территориальных зон и групп участков различного назначения с едиными для каждого вида функционального использования участков градостроительными регламентами | Согласование не требуется Уполномоченный орган местного самоуправления осуществляет проверку на соответствие требованиям технических регламентов Генерльному плану, другим документам территориального планирования. | То же, в том числе и в случае размещения или реконструкции отдельного объекта капитального строительства с отклонениями от градостроительного регламента. | То же. |
| 3. | Проект планировки территории | Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их планируемого развития, распределение земельных участков по видам исполь-зования. | Согласования не требуют-ся. Уполномоченным органом, выпустившим решение о разработке проекта планировки, проводится проверка на соответствие техническим и градостроительным рег- ламентам с учетом границ территории объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территории | В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов культурного строительства. | Документация по планировке терри-торий, представленная уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта РФ органами местного самоуправления, утверждается соответственно Правительством РФ высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ главой местной ад- министрации. |
| 4. | Проект межевания территории | Установление границ застроенных и незастроенных земельных участков, а также границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капстроительства. | То же | То же | То же |
| 5. | Градостроительный план земельного участка | Установление разрешен-ных видов использования. Указание границ земель-ного участка, зон дейст-вий публичных сервиту-тов, сведения о располо-женных на участке объектах капстроитель-ства и их параметров (в т.ч. объектов культурного наследия), условия под-ключения объектов к сетям инженерно-техни-ческого обеспечения. | Подготавливаются, утверждаются и выдаются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований на основании утвержденных проектов планировки и межевания, правил землепользования и застройки в пределах подведомственной территории. |

Таблица  II.1

Сводная таблица проектных предложений Схемы терпланирования

МО «Килинчинский сельсовет».

| № пп | Реализация проектного предложения Наименование проектного предложения | уровень полномочия по пеализации мероприятия | уровень возможного финансирования | периоды реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерация | область | район | поселение | федеральный | областнорй | местный | внебюджет | 2008- 2018гг. | 2019- 2028 гг. |
| 1. Экономика |
| 1,1 | Осуществление комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата, поддержка реализации проектов, направ-ленных на техническую модернизацию действующих производств, создание новых |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 1,2 | Создание условий для межотраслевого перетока капитала с целью повышения инвестиционной привлекательности. |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Совершенствование условий работы малого бизнеса за счет развития инфраструктуры государственной поддержки, информационно-консультативного, правового обеспечения малого предпринимательства, развития системы кредитования субъектов малого бизнеса. | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 1,4 | Создание внутриотраслевых финансовых фондов взаимных гарантий и резервных фондов. |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Промышленность и с/хозяйство |
| 2.1 | Формирование до 2028г. пром.комплекса в составе 2-х предприятий (цехов) пищевой промышленности, ориентированных на переработку местного сырья (овощей, рыбы). |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация переработки и сушки лука. |  | □ | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 2.3 | Развитие прудового рыбоводства |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Увеличение к 2028г. посевных площадей на 33,7% , в т.ч. зерновых -31,8%,овощей– 46,3%, бахчевых – 31,6%, картофеля –33,0%. |  | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | Создание агрохолдингов с полной цепочкой производственного цикла |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 2,6 | Внедрение системы капельного орошения и внедрение научно обоснованного севооборота |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 2.7 | Реализация ОЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв и земель с/х назначения АО» |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Создание баз хранения сельскохозяйствен-ной продукции и участка по приведению ее в ликвидное состояние. |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2,9 | Возрождение садоводства, ориентированного на выращивание абрикосов, яблок, винограда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Увеличение к 2028г. поголовья КРС на 46,5% в т.ч коров на -46,8%, свиней в 10 раз,, овец,коз – на 37,2%, лошадей на 47,6%, птицы-33,3%. |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2,11 | Организация сети пунктов приема от населения мяса, молока, яиц, шерсти |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |
| 2,12 | Организация пункта искусственного осеменения животных. |  | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2,13 | Приобретение и разведение племенного скота молочного и мясного направления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,14 | Увеличение производства ранней овощной продукции за счет развития теплично-парникового хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Социальное развитие |
| 3,1 | Повышение уровня занятости населения, сохранение и создание новых рабочих мест. |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,2 | Повышение уровня средней заработной платы за счет роста темпов развития экономики. |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Увеличение социальных выплат и адресная социальная поддержка незащищенных слоев населения. |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |  |
| 3,4 | Стимулирование жилищного строительства, развитие систем ипотечного кредитования. |  | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | Ликвидация ветхого и аварийного жилья. |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |
|  | Предоставление жилья молодым семьям и специалистам |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,6 | Доведение показателей благоустройства жилого фонда до среднеевропейского уровня. |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |
| 3,7 | Приведение в соответствии с нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы дошкольных и образовательных учреждений и их зданий. |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,9 | Целевая подготовка медицинских кадров |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,10 | Ремонт и реконструкция зданий и сооружений системы здравоохранения |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,11 | Развитие сети физкультурно-оздоро-вительных площадок, доведение емкости физкультурно-оздоровительных сооружений до нормативных требований |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,12 | Создание условий для дальнейшего развития рознично-торговой сети и сферы сервиса. |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |
| 4. Строительная программа |
| 4,1 | Строительство дошкольных учреждений общей емкостью к 2028г. не менее 247 мест |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 4,2 | Увеличение мощности общеобразова-тельной школы к 2018г. до 550 учащихся. |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 4,3 | Строительство досугового центра (клуба) в селе Килинчи с числом мест не менее 800. |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 4,4 | Строительство физкультурно-оздорови-тельных комплексов , реконструкция спортивных площадок при школе. |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 4,5 | Улучшение первичной медицинской помощи, доведение мощности амбулатор-ных учреждений к 2028г. до 58 пос/смену. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Освоение площадок под жилищное строи-тельство общей площадью 41,0 тыс. м2 общей площади, в том числе до 2018 г. -18,0 тыс. м2. |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 4.7 | Доведение средней нормы жилой обеспеченности в МО до24,5 м2 на человека к 2018 г. и до 30,0 м2 к 2028 г. |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 4.8 | Реализация ОЦП «Переселение граждан из аварийного фонда в АО на 2008-2011 гг.» |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 4.9 | Благоустройство автодороги III категории шумо-газо-пылезащитным озеленением |  | □ | □ |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 4.10 | Строительство автодорог с твёрдым покрытием к полигону ТБО и к кладбищам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Развитие и благоустройство основной улично-дорожной сети населенных пунктов общей протяженностью 20,0 км |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.Развитие инженерной инфраструктуры |
| 5.1 | Строительство ПНС в комплексе с водо-напорными башнями в с. Килинчи |  | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.2 | Строительство пластиковых водоводов от проектных ВОС на р. Бушма к населённым пунктам |  | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.3 | Реконструкция 2,5 км существующих водоводов с заменой труб на пластиковые |  | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.4 | Реконструкция 8,2 км и строительство 12 км внутрипоселковых разводящих сетей водопровода |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.5 | Реконструкция существующего водозабора с. Килинчи с целью дальнейшего использования в качестве источника технического водоснабжения села |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.6 | Проектирование и строительство внутрипоселковых разводящих сетей технического водопровода с целью разделения питьевого и технического водоснабжения |  | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.7 | Организация проведения мониторинга качества очистки питьевой воды |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.8 | Строительство водонапорной башни в п. Кинелле |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.9 | Проектирование и строительство водозабора с установкой водоочистной системы, а также разводящих сетей водопровода в п. Чилимный |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.10 | Проектирование и строительство КОС производительностью до 3 тыс.м3/сутки |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.11 | Проектирование и строительство канализационных насосных станций, напорных коллекторов |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.12 | Проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.13 | Устройство дренажных сетей низменных участков |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.14 | Строительство подводящего газопровода к п. Чилимный |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.15 | Реконструкция существующих газопро-водных сетей и строительство разводящих сетей в районы новой застройки |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.16 | Широкое внедрение систем автономного теплоснабжения в жилищном секторе. |  |  | □ | □ |  |  |  | □ |  |  |
| 5.17 | Реконструкция разводящих сетей электроснабжения, строительство ЛЭП 0,4 кВ в районы жилищного строительства. |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.18 | Реконструкция и упорядочение трасс ЛЭП-10 кВ |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.19 | Инвентаризация линий электропередач, оформление бесхозных сетей, выполнение при необходимости ремонта или реконструкции с последующей передачей в единую энергосистему Приволжского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Рекреация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Создание рекреационной зоны в пос. Кафтанка и Чилимный |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 6,2 | Дальнейшее формирование зоны рекреации на берегу ер.Кафтаник с доведением площади зоны до 60,0 га. |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
|  | 7. Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание новых зеленых зон общего пользо-вания на территории населенных пунктов |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
|  | Озеленение притрассовой полосы автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Озеленение, благоустройство территории санитарно-защитных зон предприятий и организаций |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Охрана и рациональное использование водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, соблюдение режима охраны ЗСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство водоохранных зон вод-ных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство дноуглубительных работ на водотоках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация сбора и очистки хозбытового стока в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование сетей водопровода средствами водоучёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод из состава земель сельскохо-зяйственного назначения в земли иной категории земельных участков, занятых объектами, не связанными с сельскохо-зяйственным производством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рекультивация нарушенных земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление плодородия земель за счет внесения удобрений, минимизации обра-ботки почвы, ведения севооборотов, рассоления почв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие мелиорации земель с целью повышения продуктивности сельхозугодий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Охрана окружающей среды от загрязнения бытовыми отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированной свалки ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание предприятий по переработке твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство межпоселкового полигона ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П-2

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ 2008 г. | Проектные предложен. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 11878 | 11878 | 11878 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 10793/91,6 | 10748/91,22 | 10698/90,82 |
|  | - земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских поселений) | га / % | 588/4,9 | 588/4,9 | 638/5,4 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | га / % | 0 | 45/0,4 | 45/0,4 |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | особо охраняемые природные территории (с выделением лечебно-оздоровительных местностей и курортов) | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | природоохранного назначения | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | рекреационного назначения | - - | 43,5 | 50,0 | 60,0 |
|  | историко-культурного назначения | га | 0 | 0 | 0 |
|  | иные особо ценные земли | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - земли лесного фонда | тыс. га / % | 112/0,94 | 112/0,94 | 112/0,94 |
|  | - земли водного фонда | тыс. га / % | 385/3,24 | 385/3,24 | 385/3,24 |
| 1.2 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - территории резерва для развития поселений | га | 50.0 | 50,0 | 0 |
|  | - территории для индивидуального жилищного строительства | - - | 0 | 28,0 | 71.0 |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | - - | - | - | - |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | - - | - | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | - - | - | - | - |
|  | - земли частной собственности | - - | - | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 3258 | 3410 | 3560 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - численность городского населения | чел. / % общей численности населения | 0 | 0 | 0 |
|  | - численность сельского населения | - - | 3258 | 3410 | 3560 |
| 2.2 | Показатели движения населения | человек |  |  |  |
|  | - естественный прирост | - - | +3,7 | +4,0 | +5,0 |
|  | - механический прирост |  | +7,3 | +1,0 | +1,0 |
| 2.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | .чел. / % | 774/23,8 | 830/24,3 | 830/23,3 |
| 2.4 | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) - население старше трудоспособного возраста | - - - - | 1844/56,7 | 1900/55,8 | 2020/56,8 710/19,9 |
|  |  |  | 632/19,4 | 680/19,9 |  |
| 2.5 | Численность занятого населения |  |  |  |  |
|  | - всего | .чел./% | 1710/100 | 1760/100 | 1790/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | чел/% | 1265/74,0 | 1280/72,7 | 1300/72,6 |
|  | - в обслуживающей сфере | - - | 445/26,0 | 480/27,3 | 490/27,4 |
| 2.6 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | .чел | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Число городских поселений - |  | 0 | 0 | 0 |
|  | всего в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городов | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | из них с численностью населения: |  |  |  |  |
|  | 100 - 250 тыс.чел. | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | 50 - 100 тыс.чел. | - - |  |  |  |
|  | до 50 тыс.чел. | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - поселков | - - | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Число сельских поселений - всего из них с численностью населения: | - - | 4 | 4 | 4 |
|  | свыше 5 тыс.чел. | - - |  |  |  |
|  | 2 - 5 тыс.чел. | - - | 1 | 1 | 1 |
|  | 1-2 тыс. чел. | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | до1 тыс. чел. | - - | 3 | 3 | 3 |
| 2.9 | Плотность населения | чел./га | 0.3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Экономический потенциал |  |  |  |  |
| 3.1 | Индекс промышленного производства | % к 2008 г. | 0 | 131 | 177 |
| 3.2 | Объем производства продукции сельского хозяйства | - - | 100 | 135 | 170 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс.м2 общей площади | 61.6 | 83,6 | 106,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | тыс.м2 общей площади | 0 | 0 | 0 |
|  | - в сельских поселениях | - - | 61.6 | 83,6 | 106,5 |
| 4.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в государственной и муниципальной собственности | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - в частной собственности | - - | 61.6 | 83,6 | 106,5 |
| 4,3 | Убыль жилищного фонда всего | - - | 0 | 0,5 | 0.7 |
|  | - в т.ч. государственной и муниципальной собств. | - - | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Существующий сохраняемый фонд | - - | 66.1 | 65,6 | 65.4 |
| 4.5 | Новое жилищное строительство | - - | 0 | 18,0 | 41,1 |
|  | - в том числе дома усадебного типа | - - | 0 | 18,0 | 41,1 |
| 4.6 | Из общего объема нового стр-ва размещается: |  |  |  |  |
|  | -на свободных территориях | - - | 0 | 18,0 | 41,1 |
|  | -за счет реконструкции существующего фонда | - - | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - в сельских поселениях | - - | 20.3 | 24,5 | 30,0 |
| 4.8 | Обеспеченность жилищного фонда: город село | % общего жил.фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | - - | 86 | 100 | 100 |
|  | - канализацией | - - | 0 | 60 | 100 |
|  | - газовыми плитами | - - | 100 | 100 | 100 |
|  | - теплом | - - | 100 | 100 | 100 |
|  | - горячей водой | - - | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 220/67 | 221/67 | 247/69 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 325/98 | 550/120 | 550/150 |
| 5.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Высшие учебные заведения | студентов | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Поликлиники - всего / 1000 чел. | посещений в смену | 50 | 56 | 58 |
| 5.7 | Предприятия розничной торговли (без рынков) | м2 торг пл. | 455 | 1020 | 1080 |
| 5.8 | Клубные учреждения | мест | 360 | 800 | 800 |
| 5.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - | - - |  |  |  |
|  | Спортивные залы | пл. пола м2 | 500 | 660 | 1700 |
|  | Бассейны | пл.зеркала воды м2 | 0 | 90 | 250 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | - - | - | - | - |
|  | - регионального значения | - - | - | - | - |
|  | - межселенного значения | - - | - | - | - |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог - всего | - - | 36,47 | 36,47 | 36,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - регионального значения | - - | 27,24 | 27,24 | 27,24 |
|  | - межселенного значения | - - | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
| 6.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 29,79/81,7 | 30,91/84,8 | 36,47/100 |
| 6.4 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/ 100км2 | - | - | - |
|  | - автомобильной | - - | 304 | 304 | 304 |
| 6.5 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 6.6 | Протяженность трубопроводного транспорта | - - | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | Аэропорты | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - международного значения | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального значения | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - местного значения | - - | 0 | 0 | 0 |
| 6.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | н/д | 250 | 280 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление - всего | тыс.м3/ сут | 0,1 | 1,17 | 1,43 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,1 | 0,68 | 0,89 |
|  | из них в городских поселениях | - - | - | - | - |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | - - | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - - | - | - | - |
| 7.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | н/д | 355 | 388 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 30,8 | 200 | 250 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | - - | - | - | - |
|  | в сельских поселениях | - - | 30,8 | 200 | 250 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут | н/д | 0,68 | 0,89 |
|  | в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод | - - | н/д | 0,59 | 0,80 |
|  | из них городских поселений | - - | - | - | - |
| 7.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - - | 0 | 0,68 | 0,89 |
|  | в том числе городских поселений | - - | - | - | - |
| 7.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | 0 | 3,0 | 3,0 |
|  | в том числе в городских поселениях | - - | - | - | - |
| 7.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Производительность централизованных источников |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения | МВт | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | - теплоснабжения | Гкал/час | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 7.3.2 | Потребность в: |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии | млн.кВт·ч/ год | 3,81 | 5,05 | 6,04 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - - | 2,38 | 2,59 | 3,04 |
|  | в том числе в городских поселениях | - - | - | - | - |
|  | - тепле | млн.Гкал/год | н/д | 0,075 | 0,099 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - - |  | 0,063 | 0,081 |
| 7.3.3 | Протяженность воздушных линий электропередач | км | н/д | - | - |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | 1,03 | 3,5 | 3,7 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | 1,03 | 3,5 | 3,7 |
|  | из них в городских поселениях |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | - | - | - |
| 7.4.3 | Источники подачи газа | млн. м3/год | н/д | - | - |
| 7.5 | Связь |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Протяженность междугородних кабельных линий связи |  | н/д | - | - |
| 7.5.2 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | %/ от всего населения | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городского населения | %/от городского населения | 0 | 0 | 0 |
|  | - сельского населения | %/от сельского населения | 100 | 100 | 100 |
| 7.5.3 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 семей | 8,7 | 15 | 25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | - - | - | - | - |
|  | - в сельских поселениях | - - | 8,7 | 15 | 25 |
| 7.7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 7.7.1 | Количество твердых бытовых отходов, | тыс.т/год | 0,90 | 0,96 | 1,00 |
|  | в том числе количество утилизируемых твердых бытовых отходов | - - | 0 | 0,10 | 0,30 |
|  | из них в городских поселениях | - - | 0 | 0 | 0 |
| 7.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц /тыс.т/.год | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7.7.3 | Мусоросжигательные заводы | - - | 0 | 0 | 0 |
| 7.7.4 | Мусороперегрузочные станции | - - | 0 | 0 | 0 |
| 7.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 0 | 1/0,8 | 1/0,8 |
| 7.7.6 | Общая площадь свалок, | га | 1.6 | 0,8 | 0,8 |
|  | в том числе стихийных | - - | 1,6 | 0 | 0 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 8.2 | Общее количество крематориев | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | 0,012 | 0,016 | 0,20 |
| 9.2 | Общий объем сброса сточных вод, из них в водоток после полной биологической очистки | млн.м3/год млн.м3/год | нет данных 0 | 0,4 0,4 | 0,5 0,5 |
| 9.3 | Удельный вес загрязненных водоемов | % | 100 | 100 | 100 |
| 9.4 | Рекультивация нарушенных территорий | га | 0 | 18 | 20 |
| 9.5 | Лесовосстановительные работы | - - | 0 | 0 | 0 |
| 9.6 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении | - - | 0 | 0 | 0 |
| 9.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | - - | нет данных | 70 | 100 |
| 9.9 | Дноуглубительные работы на водотоках | млн.м3 | 0,04 | 0,10 | 0,15 |

# Footnotes

SWOT-анализ – термин, введённый в экономическую науку в 1963г. американским профессором Кеннетом Эндрюсом, обозначающий проведение в отношении объекта исследования анализа сильных сторон (strengths), слабых сторон (weaknesses), возможностей (opportunities), угроз (threats).